ANEXĂ

Normele privind autorizarea și desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau cu dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Obiect de reglementare

Prezentele norme au ca obiect reglementarea autorizării și desfășurării circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau cu dimensiuni ce depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe reteaua de drumuri publice din România.

Art. 2 - Definiții, acronime, abrevieri

În sensul prezentelor norme, termenii, expresiile și abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:

1) activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfășoară în legătură cu transportul rutier;

2) autorizație specială de transport - documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condiţiile privind circulația vehiculelor rutiere cu depăşiri ale maselor maxime admise şi/sau ale dimensiunilor maxime admise și tarifele datorate, valabil pentru numerele de înmatriculare sau de înregistrare ale vehiculelor, pentru caracteristicile tehnice, traseul, sensul, perioada şi condiţiile de circulaţie impuse;

3) autovehicul - orice sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, care este utilizat pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări și care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția celor care circulă pe șine și a celor cu două sau trei roți;

4) autovehicul de însoțire - autovehicul aparținând unui operator  economic utilizat pentru activitatea de însoțire a vehiculelor cu depășiri și care este autorizat în condițiile prezentelor norme;

5) carnet TIR - document eliberat în baza Convenției vamale relative la transportul internațional al mărfurilor;

6) circulație a vehiculului cu depășiri - operațiunea de transport cu vehicule cu depășiri sau deplasarea vehiculelor cu depășiri, în cazul în care acestea nu desfășoară operațiuni de transport;

7) configurația axelor vehiculului - clasificarea vehiculului în funcție de tip și numărul de axe; configurația axelor vehiculului poate fi:

- An - autovehicul cu "n" axe, destinat transportului de mărfuri, efectuării de servicii sau lucrări;

- Bn - autovehicul cu "n" axe, destinat transportului de persoane;

- Sm - semiremorcă cu "m" axe;

- Rm - remorcă cu "m" axe;

- AnSm – autovehicul tractor cu "n" axe, care tractează o semiremorcă cu "m" axe;

- AnRm – autovehicul tractor cu "n" axe, care tractează o remorcă cu "m" axe;

8) gabarit de liberă trecere  - contur poligonal în plan vertical, perpendicular pe axa drumului, care delimitează în profil orizontal și vertical, suprafața liberă necesară asigurării circulației nestânjenite a vehiculelor care se încadrează în limitele maxime ale dimensiunilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe rețeaua de drumuri publice din România;

9) gabarit de trecere  - contur poligonal în plan vertical, perpendicular pe axa drumului care delimitează, în profil orizontal și vertical, suprafața liberă necesară asigurării circulației nestânjenite a unui vehicul;

10) însoțire - operațiune de escortare a vehiculelor cu depășiri ce se asigură de operatori economici specializați, autovehicule de însoțire autorizate și de persoane specializate;

11) încărcătura indivizibilă - încărcătură care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături, fără costuri inutile sau riscul deteriorării și care, datorită dimensiunilor sau masei sale, nu poate fi transportată de un vehicul în așa fel încât acesta să respecte masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

12) operator economic/ întreprindere -  orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridică;

13) masa totală a vehiculului - masa cumulată a vehiculului tractor, a remorcilor/semiremorcilor tractate de acesta, a încărcăturii, a dispozitivelor de fixare si a repartitorului de sarcină;

14) număr de circulație - numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cu depășiri; în sensul prezentelor norme este considerat număr de circulație și numărul provizoriu/pentru probe al vehiculului cu depășiri;

15) lucrare de artă - construcție specială cum sunt poduri, viaducte, pasaje superioare, etc., care se execută cu scopul de a susține o cale de comunicație și pentru a-i asigura continuitatea în cazul apariției unor obstacole (văi adânci, cursuri de apă, etc.);

16) operator economic specializat - operatorul economic/întreprinderea care desfășoară operațiuni de însoțire a vehiculelor cu depășiri și care este autorizat în condițiile prezentelor norme;

17) operator de transport - operator economic/ întreprindere care desfășoară activitatea de transport rutier;

18) parte carosabilă - parte din platforma drumului amenajată corespunzător și destinată circulației vehiculelor;

19) persoana specializată - persoana care desfășoară activitatea de însoțire a vehiculelor cu depășiri și care este atestată în condițiile prezentelor norme;

20) persoana fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

21) proiect de transport - proiectul tehnic prin care se stabilește posibilitatea de circulație a unui vehicul cu depășiri pe drumurile publice, etapele de desfășurare, lucrările de amenajare necesare a fi efectuate, condițiile necesare a fi asigurate pentru siguranța circulației și protecția infrastructurii;

22) remorcă - sistem mecanic fără motor, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

23) semiremorcă - sistem mecanic tractat, conceput pentru a fi cuplat la un vehicul tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra vehiculului tractor ori axei de tractare se exercită o forță verticală semnificativă;

24) studiu de traseu – studiu tehnic prin care se stabilește posibilitatea de circulație a unui vehicul cu depășiri ale dimensiunilor maxime admise pe drumurile publice, etapele de desfășurare, lucrările de amenajare necesare a fi efectuate, condițiile necesare a fi asigurate pentru siguranța circulației și protecția infrastructurii;

25) tarife suplimentare de utilizare - tarifele datorate de operatorul de transport pentru circulația vehiculelor cu depășiri pe drumurile publice;

26) traseu autorizat - traseul impus de către administratorul drumului pentru deplasarea vehiculului cu depășiri, stabilit în funcție de originea și destinația transportului, masele și dimensiunile efective ale vehiculului, limitările impuse de portanta drumului, de elementele infrastructurii drumurilor și de restricțiile de circulație permanente și temporare instituite; traseul autorizat poate fi:

a) traseu simplu -  vehiculul, cu sau fără încărcătură, depășește masele și/sau dimensiunile maxime admise pe un singur traseu origine-destinație;

b) traseu multiplu - vehiculul, cu sau fără încărcătură, depășește masele și/sau dimensiunile maxime admise pe mai mult de un traseu, dar nu mai mult de 4 trasee, având aceleași caracteristici sau caracteristici diferite pentru fiecare traseu;

27) vehicul - orice autovehicul sau ansamblu format dintr-un autovehicul și remorcă/semiremorcă tractată de acesta;

28) vehicul cu depășiri - vehiculul, cu sau fără încărcătură, ale cărui mase și/sau dimensiuni depășesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

29) viabilitatea drumului - proprietate a unui drum de a asigura condițiile necesare desfășurării normale, fără întreruperi, a circulației rutiere;

30) zile de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, aşa cum sunt prevăzute de legislația în vigoare. Acestea sunt:

- 1 şi 2 ianuarie;

- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;

- prima şi a doua zi de Paşte;

- 1 mai;

- 1 iunie;

- prima şi a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

- 1 decembrie;

- prima şi a doua zi de Crăciun;

- zilele libere situate între zilele de sărbătoare legală și zilele de sâmbătă și duminică, dacă sunt declarate astfel prin Hotărâre a Guvernului;

31) operațiune de transport intermodal:

- operațiune de transport combinat, aferentă transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, între statele membre ale Uniunii Europene, care utilizează calea rutieră pe porțiunea inițială sau finală a parcursului și, pentru restul traseului, calea ferată, în cazul în care distanța în linie dreaptă între punctul în care mărfurile sunt încărcate şi gara feroviară de încărcare corespunzătoare cea mai apropiată pentru traseul iniţial şi între cea mai apropiată gară feroviară de descărcare corespunzătoare şi punctul de descărcare a mărfurilor pentru traseul final, depășește 100 km;

- operațiune de transport combinat, aferentă transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, între statele membre ale Uniunii Europene, care utilizează calea rutieră pe porțiunea inițială sau finală a parcursului și, pentru restul traseului, o cale navigabilă interioară sau maritimă, pe o rază care nu depăşeşte 150 km în linie dreaptă de la portul fluvial sau maritim de încărcare sau descărcare;

- operațiunile de transport aferente transportului unuia sau mai multor containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de cel mult 45 de picioare, care utilizează o cale navigabilă, cu condiția ca lungimea parcursului rutier inițial sau final să nu depășească 150 km pe teritoriul Uniunii Europene; distanța de 150 km poate fi depășită pentru a ajunge la cel mai apropiat terminal de transport adecvat pentru serviciul avut în vedere, în cazul:

- autovehicul cu două axe cuplat cu remorcă cu trei axe, având masa totală de maximum 40 tone;

- autovehicul cu trei axe cuplat cu remorcă cu două sau trei axe, având masă totală de maximum 40 tone;

- autovehicul cu trei axe cuplat cu o semiremorcă cu două sau trei axe transportând un container ISO de 40 picioare, având masa totală de maximum 44 tone;

32) AST - autorizație specială de transport;

33) ISCTR - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

34) DR - Direcția rutieră din cadrul Inspectoratului Poliției Române;

35) SR - Serviciul rutier din cadrul inspectoratului județean de poliție;

36) ARR - Autoritatea Rutieră Română - ARR;

37) CNAIR SA - Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;

38) DRDP - Direcția Regională de Drumuri și Poduri din subordinea CNAIR;

39) RAR - Registrul Auto Român;

40) SDN - Secția de drumuri naționale din subordinea DRDP;

41) ACI - Agenție de control și încasare din subordinea CNAIR;

42) ptf - punct de trecere a frontierei de stat a Romaniei

CAPITOLUL II: Emiterea autorizațiilor speciale de transport (AST)

Art. 3 - Circulația vehiculelor cu depășiri se poate desfășura pe rețeaua de drumuri publice din România numai dacă acestea:

a) sunt admise în circulație;

b) corespund din punct de vedere al stării tehnice și al cerințelor de siguranță a circulației;

c) nu se depăşesc masele maxime autorizate constructiv ale vehiculelor;

d) dețin AST eliberată de administratorul drumului pe care circulă;

e) respectă prevederile înscrise în AST.

Art. 4 - Emitenții AST

(1) Autorizarea circulației vehiculelor cu depășiri și emiterea AST se efectuează, prealabil circulației vehiculului cu depășiri, de către administratorul drumului pe care va circula vehiculul cu depășiri, după cum urmează:

- CNAIR SA și subunitățile sale, pentru drumurile de interes național, pentru autostrăzile și drumurile naționale pe care le are în administrare, în funcție de limitele de competență prevăzute în anexa nr.1;

- consiliile județene, pentru drumurile de interes județean;

c) consiliile locale pentru drumurile locale;

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), AST se poate elibera de CNAIR SA şi pentru alte categorii de drumuri care nu sunt în administrarea sa şi care fac parte din traseu împreună cu categoria drumurilor de interes naţional, în condițiile prezentei norme.

(3) La depășirea limitelor de competență ale subunităților CNAIR SA prevăzute la alin. (1) lit. a), AST se eliberează după cum urmează:

a) la depășirea limitelor de competență ale ACI, AST se eliberează în baza avizului solicitat de aceasta și emis de DRDP în a cărei subordine funcționează sau, după caz, de CNAIR SA;

b) la depășirea limitelor de competență ale SDN, AST se eliberează în baza avizului solicitat de aceasta și emis de DRDP în a cărei subordine funcționează sau, după caz, de CNAIR SA;

c) la depășirea limitelor de competență ale DRDP, AST se eliberează în baza avizului solicitat de aceasta și emis de CNAIR SA.

d) avizul prevăzut la lit. a), b) și c) se eliberează doar în cazul în care pentru eliberarea AST nu este necesar un proiect de transport sau un studiu de traseu.

(4) Emitentul AST are dreptul:

a) de a nu elibera AST persoanelor fizice sau juridice care nu au furnizat toate datele necesare;

b) de a nu elibera AST în cazul în care în perioada de valabilitate solicitată, în zonele străbătute de traseul autorizat sunt prognozate fenomene meteorologice care afectează siguranța circulației, semnalate de instituțiile abilitate a unuia dintre codurile galben, portocaliu sau roșu;

c) de a verifica corectitudinea datelor înscrise în cererea pentru eliberarea AST, prin solicitarea unor informații/documente suplimentare de la furnizor, solicitant, operator de transport și/sau beneficiar, după caz;

d) în cazul în care se constată neconcordanţe între cerere şi documentele suplimentare, nu se va elibera AST până la rezolvarea problemelor constatate.

Art. 5 - Emiterea AST de către CNAIR SA pentru alte drumuri decât cele de interes național

AST - ul prevăzut la art. 4 alin. (2) se eliberează de CNAIR SA numai în baza unui protocol încheiat cu administratorii sectoarelor de drum respective, care va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- restricțiile de circulație și condițiile specifice pentru circulația vehiculelor cu depășiri;

- sectoarele de drum cu raze de curbură mai mici de 50 metri;

- nivelul tarifelor suplimentare, aprobate potrivit legii și modul de aplicare;

- contul și datele bancare pentru virarea sumelor încasate de CNAIR SA în numele administratorului drumului;

- modalitatea de actualizare periodică a informațiilor referitoare la restricțiile de circulație instituite;

- modalitatea de încasare și decontare a tarifelor suplimentare;

Art. 6 - Cererea pentru emiterea AST

(1) AST se eliberează la cererea solicitantului, care poate fi operatorul de transport sau o terță persoană, în numele operatorului de transport.

(2) Titularul AST este în toate cazurile operatorul de transport care poartă întreaga responsabilitate a circulației vehiculului cu depășiri, în conformitate cu condițiile prevăzute în AST și cu legislația în vigoare.

(3) Cererea pentru eliberarea AST se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informațiilor furnizate privind:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) datele de identificare ale operatorului de transport;

c) numerele de circulație ale vehiculului cu depășiri;

d) originea și destinația transportului pe teritoriul României, precum și puncte intermediare în cazul în care acesta optează pentru un anumit traseu între origine și destinație;

e) numerele de circulație ale unui vehicul de rezervă cu caracteristici identice cu cele ale vehiculului prevăzut la lit. c), dacă se consideră necesar;

f) configurația vehiculului cu depășiri, tipul axelor, al suspensiilor și al roților, distanța dintre axe;

g) masele și dimensiunile vehiculului cu depășiri;

h) raza interioară și raza exterioară a coroanei de virare a vehiculului;

i) natura încărcăturii transportate;

j) perioada de valabilitate solicitată;

k) respectarea masei maxime remorcabile, cu/fără dispozitiv de frânare, înscrisă în raportul de verificare tehnică în vederea omologării, efectuat de RAR, sau în certificatul de înmatriculare al vehiculului, în cazul unui autovehicul tractor, care tractează o remorcă/semiremorcă;

l) respectarea maselor maxime autorizate constructiv ale vehiculelor;

m) operatorul economic specializat care va efectua însoțirea vehiculului cu depășiri;

(4) În cazul în care solicitantul nu poate furniza informațiile prevăzute la alin. (3) lit. e), j) și m) în momentul depunerii cererii pentru eliberarea AST, acesta are obligația de a le comunica emitentului, în scris, până la data eliberării AST.

(5) Solicitantul AST poate furniza și alte informații relevante privind circulația vehiculului cu depășiri: utilizarea dispozitivelor de reducere a înălțimii sau transportul de utilaje autopropulsate care pot fi descărcate și deplasate prin mijloace proprii în cazul parcurgerii unor elemente ale drumului ce impun limitări ale maselor și/sau dimensiunilor vehiculului.

(6) Modelul cererii pentru eliberarea AST este public și se stabilește de administratorul drumului.

(7) Cererea pentru eliberarea AST se completează în limba română sau în limba engleză.

Art. 7  - Conținutul AST(1) AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă, în condițiile prevăzute la art. 4 și art.5, prealabil desfășurării circulației vehiculului cu depășiri și conține informații privind:

- emitentul;

- data și ora eliberării documentului;

- solicitantul;

- operatorul de transport titular al AST;

- numerele de circulație ale vehiculului cu depășiri, inclusiv cele ale vehicului de rezervă, dacă este cazul;

- configurația axelor vehiculului cu depășiri;

- masele și dimensiunile vehiculului cu depășiri,

- sensul și traseul autorizat;

- perioada de valabilitate a AST;

- contravaloarea tarifelor suplimentare pentru circulația vehiculelor cu depășiri, achitate în prealabil, inclusiv seria și numărul documentului care atestă plata;

- circulația în convoi, dacă este cazul;

- numerele de circulație ale vehiculelor care alcătuiesc convoiul;

(2) În funcție de caracteristicile vehiculului cu depășiri și ale traseului ce urmează a fi parcurs, emitentul AST va înscrie în aceasta și:

a) obligativitatea însoțirii vehiculului cu depășiri, cu menționarea:

(i) operatorului economic specializat cu care va efectua însoțirea și a numărului autorizației acestuia;

(ii) numărului de autovehicule de însoțire necesare pentru desfășurarea transportului cu depășiri;

(iii) numărului de persoane specializate care vor efectua însoțirea;

b) obligativitatea însoțirii vehiculului cu depășiri de către poliția rutieră;

c) alte condiții impuse pentru circulația vehiculului cu depășiri și care contribuie la parcurgerea traseului autorizat în condiții de siguranță în circulație, cum ar fi:

(i) restricții de circulație instituite pe traseul autorizat în anumite perioade ale anului, zile sau intervale orare;

(ii) întreruperea temporară și locală a circulației pentru parcurgerea anumitor sectoare de drum, pentru traversarea lucrărilor de artă sau pentru subtraversarea unor elemente ale infrastructurii rutiere și a utilităților;

(iii) ocolirea sau demontarea unor elemente ale infrastructurii rutiere;

(iv) poziția în timpul mersului la traversarea lucrărilor de artă sau la subtraversarea unor elemente ale infrastructurii rutiere și a utilităților;

(v) coborârea de pe vehiculele de transport a utilajelor autopropulsate în vederea limitării maselor și/sau dimensiunilor transportului;

(vi) existența și utilizarea dispozitivelor de reducere a înălțimii;

(vii) viteza maximă de traversare a lucrărilor de artă;

(viii) informarea administratorului drumului și mass-media cu privire la programul de transport;

ix) obligativitatea respectării condițiilor impuse prin proiectul de transport sau studiul de traseu;

(3) AST se eliberează în limba română.

Art. 8 Stabilirea traseului

(1) La stabilirea traseului autorizat, emitentul are în vedere ca circulația vehiculului cu depășiri să se desfășoare pe trasee care obligă operatorul de transport la cheltuielile cele mai mici, din punctul de vedere al tarifelor suplimentare.

(2) În cazul în care pe traseul autorizat există obstacole care impun limitări de înălțime sau de lățime, la eliberarea AST emitentul are în vedere menținerea unor spații de siguranță, astfel:

a) pentru înălțime: minimum 10 cm;

b) pentru lățime: minimum 20 cm de fiecare parte.

Art. 9 Stabilirea traseului în cazul instituirii unor restricții de circulație

(1) În cazul restricţiilor instituite ca urmare a unor lucrări de reparaţii sau de altă natură, administratorul drumului restricţionat va stabili varianta alternativă locală cu acordul administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele alternative. În cazul restricţionării ca urmare a unor situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, varianta alternativă locală se stabileşte fără acordul prealabil al administratorilor sectoarelor de drum de pe variantele respective.

(2) Varianta alternativă locală prevăzută la alin. (1) se asimilează, din punctul de vedere al maselor maxime admise, drumului restricţionat, dacă acesta este încadrat într-o categorie superioară.

(3) Administratorii sectoarelor de drum de pe varianta alternativă locală au obligaţia să asigure circulaţia vehiculelor în conformitate cu alin. (2), fără a impune tarife de utilizare suplimentare.

Art. 10 Mase pe axe ce pot fi autorizate

(1) Masele maxime pe axe care pot fi autorizate, pot depăşi masele maxime admise pe axe cu cel mult:

a) 3,5 tone, pentru axa simplă;

b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);

c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).

(2) AST se poate elibera şi pentru vehiculele care depăşesc masele pe axe prevăzute la alin. (1), dacă se transportă mărfuri indivizibile sau pentru vehiculele cu depasiri constructive, pentru care nu există posibilitatea tehnică de efectuare a transportului astfel incat să respecte masele maxime pe axe conform alin. (1), în baza unui proiect de transport.

Art. 11 Vehicule cu depasiri care pot fi autorizate

(1) AST se poate elibera pentru:

a) vehicule a căror încărcătură este indivizibilă; pe lângă încărcătura indivizibilă se pot transporta și alte tipuri de încărcături, dacă:

(i) masa totală a vehiculului împreună cu încărcăturile transportate nu depășește 50,0 tone;

(ii) masele pe axe nu depășesc masele pe axe ce pot fi autorizate, prevăzute la art. 10 alin. (1);

b) vehicule care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise;

c) vehicule care transportă încărcături care nu sunt indivizibile, dacă este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise şi sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

(i) masa totală să fie de cel mult 50,0 tone;

(ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la art. 10;

(iii) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;

(iv) lăţimea să nu depăşească 3,0 metri;

(v) înălțimea să nu depășească 4,0 metri;

d) vehicule care transportă două sau mai multe încărcături indivizibile, dacă sunt îndeplinite cumulativ, următoarele condiții:

(i) masa totală să fie de cel mult 50,0 tone;

(ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată, prevăzută la art. 10;

(iii) lățimea este determinată de încărcătura indivizibilă cu lățimea cea mai mare; în cazul în care lățimea rezultă prin însumarea lățimii a două sau mai multe încărcături, ea nu poate depăși 3,0 metri;

(iv) lungimea este determinată de încărcătura indivizibilă cu lungimea cea mai mare; în cazul în care lungimea rezultă prin însumarea lungimii a două sau mai multe încărcături, ea nu poate depăși cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;

(v) înălțimea este determinată de încărcătura indivizibilă cu înălțimea cea mai mare; în cazul în care înălțimea rezultă prin însumarea înălțimii a două sau mai multe încărcături, ea nu poate depăși 4,0 metri;

(2) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile, chiar dacă acestea sunt transportate având demontate părți componente.

(3) În cazul vehiculelor cu platforme extensibile, dimensiunea maximă a vehiculului în stare extinsă se consideră dimensiune constructivă;

(4) Vehiculele care transportă încărcături indivizibile și pentru care a fost emisă AST pentru depășirea dimensiunilor maxime admise, o dată cu încărcătura indivizibilă, pot transporta și alte încărcături, indivizibile sau nu, dacă vehiculele,  împreună cu încărcătura, nu depășesc:

a) dimensiunile autorizate, care sunt determinate de încărcătura/încărcăturile indivizibile;

b) masele maxime admise în circulație pe drumurile publice, prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) dimensiunile maxime admise în circulație pe drumurile publice, prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la lit. a);

(5) Vehiculele care depăşesc constructiv dimensiunile maxime admise pot transporta încărcături dacă vehiculele,  împreună cu încărcătura, nu depășesc:

a) dimensiunile maxime constructive înscrise în AST;

b) masele maxime admise în circulație pe drumurile publice, prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) dimensiunile maxime admise în circulație pe drumurile publice, prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la lit. a);

d) restricțiile de circulație instituite pe traseul parcurs;

Art. 12 Circulația în convoi

(1) În situaţia în care două sau mai multe vehicule cu depăşiri circulă în convoi, lungimea acestuia nu va depăşi 75 metri.

(2) Lungimea convoiului prevăzut la alin. (1) se calculează prin însumarea lungimilor vehiculelor componente şi a unei distanţe de câte 10 metri între ele.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează AST pentru fiecare vehicul în parte, cu nominalizarea tuturor numerelor de circulație ale vehiculelor care alcătuiesc convoiul; în acest caz solicitantul va înainta o cerere pentru fiecare vehicul cu depășiri, cu specificarea tuturor numerelor de circulație ale vehiculelor care alcătuiesc convoiul.

Art. 13 Valabilitatea AST

AST se poate elibera pentru următoarele perioade de valabilitate:

(1) perioada limitată de timp, pentru AST emisă pentru un traseu simplu sau un traseu multiplu, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice, stabilită de către emitent în funcție de:

- perioada solicitată;

- masele și/sau dimensiunile vehiculului cu depășiri;

- lungimea, caracteristicile și elementele geometrice ale traseului ce urmează a fi parcurs de vehiculul cu depășiri;

- lucrările în execuție și/sau restricțiile de circulație permanente și temporare instituite pe traseul ce urmează a fi parcurs;

- condițiile speciale impuse prin proiectul de transport sau studiul de traseu;

- în cazul AST emisă pentru un traseu multiplu, perioada de valabilitate poate fi fragmentată, pentru fiecare traseu în parte, astfel încât perioada însumată de valabilitate să nu depășească 10 zile, iar perioada cuprinsă între prima zi calendaristică de valabilitate și ultima zi calendaristică  de valabiltate să nu fie mai mare de 30 de zile.

(2) pentru perioade de 30 de zile calendaristice, 90 de zile calendaristice sau 12 luni consecutive, cu valabilitate pe întreaga rețea de drumuri naționale și autostrăzi, pentru transporturile prevăzute la art. 11, alin. 1), lit. b), c) și d);

(3) pentru perioade de 30 de zile calendaristice, 90 de zile calendaristice sau 12 luni consecutive, pe un traseu determinat, pentru vehiculele prevăzute la art. 11, alin. 1), lit. a), b), c) si d);

(4) Distanțele pentru care se calculează tarifele suplimentare pentru AST prevăzute la alin.(2), sunt în cazul drumurilor de interes național de 1.000 km/lună, din care 600 km drum național reabilitat și 400 km drum național modernizat.

(5) În AST prevăzută la alin. (2) se înscriu:

a) masele și dimensiunile care depășesc masele și dimensiunile maxime admise;

b) obligația operatorului de transport de a respecta masele și dimensiunile maxime admise, altele decât cele prevăzute la lit. a).

c) obligația operatorului de transport de a respecta restricțiile de circulație instituite pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi, dacă acestea au valori mai mici decât masele și dimensiunile prevăzute la lit. a) și lit. b);

(6) Valorile maxime ale maselor și dimensiunilor până la care se poate elibera AST prevăzută la alin. (2), în cazul vehiculelor care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise, sunt:

a) 60,0 t pentru masa totală;

b) masele pe axe să nu depășească valorile prevăzute la art. 10 alin. (1);

c) 3,20 m pentru lățime;

d) 25,00 m pentru lungime;

e) 4,00 m pentru înălțime;

(7) Distanțele pentru care se calculează tarifele suplimentare pentru AST prevăzute la alin.(3), sunt în cazul drumurilor de interes național de 500 km/lună, dacă lungimea sectorului autorizat este mai mică sau egală cu această distanță sau 1.000 km/lună, dacă lungimea sectorului autorizat este mai mare de 500 km, împărțiți din punct de vedere al capacității portante proporțional cu categoria sectoarelor de drum care fac parte din traseu;

(8) În AST prevăzută la alin. (3) se înscriu:

a) traseul autorizat;

b) masele și dimensiunile care depășesc masele și dimensiunile maxime admise;

c) obligația operatorului de transport de a respecta masele și dimensiunile maxime admise, altele decât cele prevăzute la lit. b).

(9) Valorile maxime ale maselor și dimensiunilor până la care se poate elibera AST prevăzută la alin. (3), pentru vehiculele prevăzute la art. 11, alin. 1), lit. a) și b) sunt:

a) 80,0 tone pentru masa totală, dacă pe sectorul de drum care urmează a fi străbătut nu există lucrări de artă sau sectoare cu degradări pe care sunt instituite restricții pentru valori mai mici ale masei totale;

b) masele pe axe să nu depășească valorile prevăzute la art. 10 alin. (1);

c) 3,20 m pentru lățime;

d) 25,00 m pentru lungime;

e) 4,50 m pentru înălțime, dacă pe sectorul de drum care urmează a fi străbătut nu sunt instituite restricții pentru valori mai mici ale înălțimii totale.

(10) Prevederile alin. (4) și ale alin. (7) pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor.

(11) Pentru celelalte categorii de drumuri publice, altele decât cele de interes național, distanțele pentru care se calculează tarifele suplimentare se stabilesc prin hotărâre a administratorului acestora;

(12) În AST eliberată conform alin. (2) și alin. (3) se pot înscrie numerele de circulație a cel mult 4 (patru) semiremorci/remorci, condiționat de respectarea configurației axelor vehiculului și a caracteristicilor maxime înscrise în AST.

(13) Valorile maxime ale maselor și dimensiunilor până la care se poate elibera AST prevăzută la alin. (2) și alin. (3), în cazul vehiculelor care transportă încărcături care nu sunt indivizibile, sunt cele prevăzute la art. 11, alin. (1), lit. c).

(14) Valorile maxime ale maselor și dimensiunilor până la care se poate elibera AST prevăzută la alin. (2) și alin. (3), în cazul vehiculelor care transportă două sau mai multe încărcături ca sunt indivizibile, sunt cele prevăzute la art. 11, alin. (1), lit. d).

(15) AST prevăzută la alin. (2) și (3) nu se eliberează pentru vehicule care circulă în convoi.

(16) AST eliberată conform alin. (2) și alin. (3) nu este valabilă în cazul în care, din cauza încărcăturii, vehiculul circulă cu depășirea maselor și dimensiunilor înscrise în AST; în acest caz, pentru circulația vehiculului cu depășiri se va obține o AST pentru un traseu simplu sau un traseu multiplu, conform alin. (1), cu plata integrală a tarifelor suplimentare.

Art. 14 Prelungirea valabilității AST(1) Valabilitatea AST poate fi prelungită de emitent. Prelungirea valabilitătii este posibilă pentru o singură perioadă, de maximum 15 zile calendaristice, în urmatoarele condiții:

a) la cererea scrisă a solicitantului, depusă înainte de începutul termenului de valabilitate a AST;

b) la cererea scrisă a solicitantului, depusă în termenul de valabilitate a AST, împreună cu confirmarea în scris a furnizorului privind neînceperea efectuării transportului.

(2) În cazul în care solicitantul dorește o altă perioadă de valabilitate decât cea înscrisă în AST, va depune o cerere scrisă la emitent, înainte de începutul termenului de valabilitate a AST, împreună cu exemplarul original al AST; în acest caz, emitentul va înscrie pe AST noua perioadă de valabilitate.

(3) În cazul prelungirii perioadei de valabilitata a AST este obligatorie menținerea configurației axelor vehiculului, a caracteristicilor tehnice, maselor și dimensiunilor inițial autorizate și a numerelor de circulație ale vehiculului cu depășiri.

(4) Prelungirea AST se poate realiza și în cazul instituirii pe traseul autorizat a unor restricții de circulație datorate condițiilor meteorologice.

(5) În cazul AST eliberate de CNAIR SA sau de subunitățile sale, prelungirea valabilității se poate efectua de oricare dintre acestea.

(6) În cazul AST eliberate de CNAIR SA sau de subunitățile sale, cu trecere printr-un punct de frontieră, dacă la prezentarea transportului pe sensul de intrare valabilitatea AST a expirat, aceasta va fi prelungită în ACI fără a necesita alte cereri sau documente suplimentare.

(7) Prelungirea valabilității se realizeaza numai pe AST original.

(8) În cazul AST emise prin aplicații electronice sau on-line, persoana care a efectuat prelungirea are obligația de a înscrie prelungirea în evidențele electronice.

Art. 15 Tarifele suplimentare pentru desfășurarea transporturilor cu depășiri

(1) AST se eliberează cu plata prealabilă a tarifelor suplimentare pentru depășirea maselor și/sau a dimensiunilor maxime admise, prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Plata tarifelor suplimentare se poate face de către:

a) solicitant;

b) operatorul de transport;

c) o terță persoană fizică sau juridică în numele solicitantului sau operatorului de transport;

(3) Sumele reprezentand tarifele suplimentare de utilizare se consideră încasate:

a) în cazul plăţilor în numerar, la data înscrisă în documentul de plată eliberat de casieria administratorului drumului;

b) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, la data poştei, înscrisă pe mandatul poştal;

c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, în data la care băncile debitează contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informaţie este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară iniţiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare;

d) în cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.

Art. 16 Excepții de la plata AST

(1) Vehiculele cu depășiri, cu sau fără încărcătură, exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Vehiculele care circulă cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, cu sau fără încărcătură, exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare, în cazul celorlaltor categorii de drumuri, se stabilesc și se aprobă prin:

- hotărâre a consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes judeţean;

- hotărâre a consiliilor locale, cu avizul consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes local;

- hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul drumurilor de interes local din municipiul Bucureşti;

- prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru drumurile naţionale care traversează municipiile, inclusiv reşedinţele de judeţ;

(3) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare.

(4) Pentru vehiculele exceptate de la plata tarifelor suplimentare pentru circulația cu depășirea maselor și/sau a dimensiunilor maxime admise, AST se eliberează, la cerere, de administratorul drumului pe care se circulă, în condițiile prevăzute de prezentele norme.

Art. 17 Termenul de eliberare a AST

(1) Termenele maxime pentru eliberarea AST sunt cele prevăzute în anexa nr. 2, în cazul documentelor eliberate de CNAIR SA și de subunitățile sale, respectiv de 8 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în cazul documentelor eliberate de  autoritățile administrației publice locale.

(2) În cazul în care pentru eliberarea AST este necesară întocmirea unui proiect de transport sau a unui studiu de traseu, comunicarea acestui fapt se va face în termen de 4 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(3) În cazul AST întocmit în baza unui proiect de transport sau studiu de traseu, termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data depunerii proiectului de transport sau studiului de traseu.

Art. 18

În cazul în care traseul vehiculului cu depășiri implică parcurgerea unor trasee pe sectoare de drum cu administratori diferiți, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 3 și art. 4, se solicită eliberarea AST de către fiecare din administratori, pentru sectorul aflat în administrare.

Art. 19

(1) Pierderea, furtul sau distrugerea AST conduce la imposibilitatea circulației vehiculului cu depășiri până la eliberarea de către emitent a unei copii a AST, cu valoare de original.

(2) Pentru a avea valoare de original, copia AST prevăzută la alin. (1) se semnează și se stampilează, de către emitent și va purta înscrisul "Conform cu originalul".

(3) Copia AST prevăzută la alin. (1) se eliberează în baza declarației pe proprie răspundere a titularului.

(4) Pentru eliberarera copiei prevăzute la alin. (1), CNAIR SA sau subunitățile sale va percepe un tarif de 300 lei/document (TVA inclus).

Art. 20 Estimarea tarifelor suplimentare pentru desfășurarea unui transport cu depășiri

(1) Administratorul drumului poate elibera, la cerere, un document prin care să fie estimate tarifele suplimentare pentru desfășurarea unui transport cu depășiri.

(2) În vederea eliberării documentului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să completeze cererea prevăzută la art. 6.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) va conține condițiile de desfășurare a transportului cu depășiri, distanța totală și valoarea tarifelor suplimentare.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) nu garantează eliberarea AST pe traseul respectiv.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) se poate elibera și pentru trasee pe care AST nu poate fi emisă din cauza restricțiilor de circulație sau a caracteristicilor geometrice ale drumului.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) se transmite după efectuarea plății tarifului de estimare, conform prevederilor legale.

(7) Modelul documentului prevăzut la alin. (1) se stabilește de administratorul drumului.

Art. 21

(1) Pentru emiterea AST, administratorul drumului poate utiliza aplicații informatice specializate.

(2) În cazul existenței unor aplicații informatice, AST poate fi eliberat on-line, dacă sunt îndeplinite cumulativ, următoarele condiții:

- aplicația informatică poate elibera AST pentru întreaga rețea de drumuri aflată în administrarea emitentului AST;

- există o bază de date privind AST emise, care să conțină toate elementele cuprinse în AST;

- baza de date privind AST emise este accesibila în timp real personalului cu drept de control prevăzut la art. 61;

- aplicația informatică permite plata on-line a tarifelor suplimentare de utilizare;

- aplicația informatică realizează personalizarea fiecărei AST emise printr-un cod unic;

CAPITOLUL  III PROIECTUL DE TRANSPORT

Art. 22

(1) Proiectul de transport se întocmeşte dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) masa totală mai mare sau egală cu 120 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa E de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;

b) masa totală mai mare sau egală cu 100 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa I de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;

c) masa totală mai mare sau egală cu 80 tone, pentru traversarea lucrărilor de artă proiectate pentru clasa II de încărcare, conform standardelor tehnice în vigoare;

d) masele pe axe mai mari decât cele prevăzute la art. 10;

e) daca există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât masa totală a vehiculului cu depășiri.

(2)  În proiectul de transport se vor menţiona posibilitatea şi condiţiile de circulaţie şi pentru celelalte mase care depăşesc limitele maxime admise şi sunt mai mici decât cele prevăzute la alin.(1).

(3) În proiectul de transport se vor menţiona posibilitatea şi condiţiile de circulaţie pentru dimensiunile care depăşesc limitele maxime admise și pentru care este necesară întocmirea unui studiu de traseu conform prevederilor art. 29.

Art. 23

(1) Proiectul de transport se întocmește de persoane fizice autorizate sau de către persoane juridice care au ca obiect de activitate proiectare şi consultanţă lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente.

(2) Proiectul de transport se întocmește strict în funcție de caracteristicile reale ale vehiculului cu depășiri.

(3) Proiectul de transport se întocmește pentru fiecare vehicul cu depășiri în parte și constituie anexa la AST.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), proiectul de transport se poate întocmi și pentru mai transporturi efectuate cu un vehicul cu depășiri, ce urmează a se deplasa pe același traseu, pe o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice. În acest caz, în proiectul de transport se vor specifica următoarele:

a) numărul de transporturi  efectuate cu unul sau mai multe vehicule cu depășiri, cu caracteristici identice, ce urmează a se deplasa pe traseul studiat; în cazul în care vehiculele cu depășiri au caracteristici diferite va fi menționat numărul de transporturi ce urmează a fi efectuate pe traseul studiat, pentru fiecare caracteristică în parte;

b) perioada de valabilitate a proiectului de transport;

(5) Proiectul de transport prevăzut la alin. (3) și alin. (4) își încetează valabilitatea în cazul în care pe traseul studiat sunt instituite restricții de circulație, datorate stării tehnice a lucrărilor de artă sau a părții carosabile, ulterior datei elaborării proiectului.

Art. 24

Proiectul de transport va cuprinde cel puțin următoarele date:

(1) Date generale:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) datele de identificare ale operatorului de transport;

c) datele de identificare ale vehiculelor cu depășiri și ale vehiculelor de rezervă;

d) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care a întocmit proiectul de transport;

e) legislație de referință.

(2) Descrierea detaliată a caracteristicilor vehiculului cu depășiri, inclusiv planșe desenate, din care să rezulte:

a) masa totală a vehiculului, cu detalierea maselor pe axe;

b) dimensiunile maxime ale vehiculului, în secțiune longitudinală și transversală;

c) caracteristicile de virare ale vehiculului;

d) posibilitatile de reducere a dimensiunilor, în cazul parcurgerii unui sector de drum care impune aceasta.

(3) Descrierea traseului cu specificarea:

- pozițiilor kilometrice de început și sfârșit a fiecărui sector ce urmează a fi parcurs;

- descrierea manevrelor de înscriere în curbă, acolo unde se impune;

- spațiilor de oprire și staționare;

- sectoarele în care deplasarea se face cu întreruperea parțială sau totală a circulației;

- sectoarele pe care deplasarea se face pe sensul opus de circulatie.

(4)  Analiza traversării în condiții de siguranță a lucrărilor de artă existente pe traseu:

a) sinteza breviarelor de calcul din care să reiasă solicitarile date de vehiculul cu depășiri, prin comparație cu capacitatea portantă a fiecărei lucrări de artă traversată (coresupunzător clasei de încărcare);

b) relevee ale secțiunilor transversale ale structurilor din care să reiasă numărul și distribuția grinzilor în secțiune.

(5) Lucrările de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare deplasării vehiculului cu depăşiri.

(6) Angajamentul persoanei fizice sau juridice care a întocmit proiectul de transport privind circulația în condiții de siguranță a vehiculului cu depășiri.

Art. 25

Proiectul de transport se avizează de specialiști verificatori de proiecte, atestați tehnico-profesional conform legislației în vigoare pentru domeniile rezistență și stabilitate pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri, tunele sau siguranță în exploatare pentru construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri și tunele.

Art. 26

Cheltuielile corespunzătoare studiilor cercetărilor necesare pentru întocmirea proiectelor de transport se suportă de către persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 15 alin.(2).

Art. 27

(1) Execuția lucrărilor de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare deplasării vehiculului cu depăşiri, cuprinse în proiectul de transport, revin persoanei fizice sau persoanei juridice prevăzute la art. 15 alin.(2).

(2) Execuţia lucrărilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de administratorul drumului respectiv.

(3) Lucrările impuse prin proiectul de transport se supraveghează pe parcursul execuției și se recepționează de administratorul drumului înaintea parcurgerii traseului de către vehiculul cu depășiri.

(4) Documentația tehnică a lucrărilor se avizează înaintea începerii execuției de către administratorul drumului.

(5) Cheltuielile corespunzătoare execuției lucrărilor impuse prin proiectul de transport se suportă de către persoanele fizice sau juridice prevăzute la art.15 alin.(2).

Art. 28

CNAIR SA și subunitățile sale eliberează AST în baza proiectului de transport, în funcție de limitele de competență prevăzute în anexa nr. 1

Capitolul IV STUDIUL DE TRASEU

Art. 29

(1) Studiul de traseu se întocmeşte dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) lungime mai mare sau egală cu 50,0 metri, pentru drumurile reabilitate şi cele nereabilitate;

b) lungime mai mare sau egală cu 40,0 metri, pentru drumurile modernizate;

c) lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri, pentru drumurile pietruite;

d) lăţime mai mare sau egală cu 7,0 metri, pentru drumurile reabilitate;

e) lăţime mai mare sau egală cu 6,0 metri, pentru drumurile nereabilitate;

f) lăţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile modernizate;

g) lăţime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite;

h) înălţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, dacă pe sectorul de drum ce urmează a fi parcurs sunt instituite restricții pentru înălțime, indiferent de valoarea restricției;

i) lungime mai mare sau egală cu 30,0 metri şi lăţime mai mare sau egală cu 5,0 metri, pentru drumurile reabilitate şi pentru cele nereabilitate;

j) lungime mai mare sau egală cu 25,0 metri şi lăţime mai mare sau egală cu 4,0 metri, pentru drumurile pietruite;

k) dacă există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât cele ale vehiculului cu depășiri;

l) dacă raza interioară sau raza exterioară a coroanei de virare a vehiculului cu depășiri este mai mare decât raza interioară sau raza exterioară a curbei.

(2) În studiul de traseu se vor menţiona posibilitatea şi condiţiile de circulaţie şi pentru celelalte dimensiuni care depăşesc dimensiunile maxime admise şi sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. (1).

Art. 30

(1) Studiul de traseu se întocmește de persoane fizice autorizate sau de persoane juridice care au ca obiect de activitate proiectare şi consultanţă lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente.

(2) Studiul de traseu se întocmește strict în funcție de caracteristicile reale ale vehiculului cu depășiri.

(3) Studiul de traseu se întocmește pentru fiecare vehicul cu depășiri în parte și constituie anexa la AST.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), studiul de traseu se poate întocmi și pentru mai multe transporturi efectuate cu un vehicul cu depășiri, ce urmează a se deplasa pe același traseu, pe o perioada limitată de timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice; în acest caz, în studiul de traseu se vor specifica următoarele:

a)  numărul de transporturi efectuate cu unul sau mai multe vehicule cu depășiri, cu caracteristici identice, ce urmează a se deplasa pe traseul studiat; în cazul în care vehiculele cu depășiri au caracteristici diferite vor fi menționate numărul de transporturi ce urmează a fi efectuate pe traseul studiat, pentru fiecare caracteristică în parte;

b) perioada de valabilitate a studiului de traseu;

(5) Studiul de traseu prevăzut la alin. (3) și alin. (4) își încetează valabilitatea în cazul în care pe traseul studiat sunt instituite restricții de circulație, datorate stării tehnice a lucrărilor de artă sau a părții carosabile, ulterior datei elaborării studiului.

Art. 31

Studiul de traseu va cuprinde cel puțin următoarele date:

(1) Date generale:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) datele de identificare ale operatorului de transport;

c) datele de identificare ale vehiculelor cu depășiri și ale vehiculelor de rezervă;

d) datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice care a întocmit studiul de traseu;

e) legislație de referința;

(2) Descrierea detaliată a caracteristicilor vehiculului cu depășiri, inclusiv planșe desenate, din care să rezulte:

a) masa totală a vehiculului cu depășiri, cu detalierea maselor pe axe;

b) dimensiunile maxime ale vehiculului cu depășiri, în secțiune longitudinală și transversală;

c) caracteristicile de virare ale vehiculului cu depășiri;

d) posibilitatile de reducere a dimensiunilor, în cazul parcurgerii unui sector de drum care impune aceasta.

(3) Descrierea traseului cu specificarea:

- identificarea pozițiilor kilometrice de început și sfârșit a fiecărui sector ce urmează a fi parcurs;

- descrierea manevrelor de înscriere în curbă, acolo unde se impune;

- spațiile de oprire și staționare;

- sectoarele în care deplasarea se face cu întreruperea parțială sau totală a circulației;

- sectoarele pe care deplasarea se face pe sensul opus de circulație.

(4)  Analiza traversării/subtraversării în condiții de siguranță a lucrărilor de artă existente pe traseu din punct de vedere al caracteristicilor geometrice ale lucrării de artă și ale vehiculului cu depășiri.

(5) Lucrările de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare deplasării vehiculului cu depăşiri.

(6) Angajamentul persoanei fizice sau juridice care a întocmit studiul de traseu privind circulația în condiții de siguranță a vehiculului cu depășiri.

Art. 32

(1) Execuția lucrărilor de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare circulației vehiculului cu depăşiri, cuprinse în studiul de traseu, revin persoanei fizice sau persoanei juridice prevăzute la art. 15 alin. (2).

(2) Execuţia lucrărilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de administratorul drumului respectiv.

(3) Lucrările impuse prin studiul de traseu se supraveghează pe parcursul executiei si se receptionează de administratorul drumului înaintea parcurgerii traseului de către vehiculul cu depăsiri.

(4) Documentatia tehnică a lucrărilor se avizează înaintea începerii executiei de către administratorul drumului.

(5) Cheltuielile corespunzătoare execuției lucrărilor impuse prin studiul de traseu se suportă de către persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 15 alin. (2).

Art. 33

CNAIR SA și subunitățile sale eliberează AST în baza studiului de traseu, în funcție de limitele de competența prevăzute în anexa nr. 1.

Capitolul V. CONDIȚII PRIVIND DOTAREA VEHICULELOR CU DEPĂȘIRI

Art. 34

Vehiculul care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației și să fie echipat cu lămpile și dispozitivele de semnalizare stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 35 Semnalizarea vehiculelor cu depășiri

Suplimentar față de prevederile art. 34, vehiculul care circulă cu depăşirea dimensiunilor maxime admise trebuie să fie prevăzut cu următoarele dispozitive de semnalizare:

a) pe cabina și în spatele vehiculului sau a încărcăturii, după caz, cu câte un panou de avertizare, amplasat la loc vizibil, cu inscripția "TRANSPORT EXCEPȚIONAL!" sau "ATENȚIE! GABARIT DEPĂȘIT!", cu următoarele caracteristici:

(i) lățimea de cel puțin 25 cm și lungimea de cel puțin 100 cm;

(ii) fond reflectorizant de culoare galbenă și text cu scriere normală, dreaptă, cu caractere standard, de culoare neagră, având înălțimea de minimum 15 cm; se admit numai formate clare ale textului, fără efecte de umbrire, înclinare, subliniere sau alte efecte grafice, sau inserarea de sigle sau alte texte;

b) dacă lungimea vehiculului depășește 35,00 m, panoul amplasat în spatele vehiculului sau a încărcăturii, după caz, va avea inscriptia "ATENȚIE! VEHICUL LUNG!", având caracteristicile și dimensiunile prevăzute la lit. a);

c) două dispozitive speciale de avertizare luminoasă intermitentă de culoare galbenă, montate pe cabina vehiculului, astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă la o distanță de cel puțin 100 m din față, din spate și din părțile laterale;

d) dacă din cauza înălțimii încărcăturii, dispozitivele prevăzute la lit. c) nu sunt vizibile din spate, în spatele vehiculului sau încărcăturii, după caz, se instalează suplimentar un alt dispozitiv special de avertizare luminoasă intermitentă de culoare galbenă;

e) dispozitivele prevăzute la lit. c) si d) se mențin în funcțiune pe toată perioada în care vehiculul se află pe partea carosabilă;

f) la depășirea lățimii maxime admise, extremitățile laterale ale vehiculului sau ale încărcăturii, după caz, vor fi semnalizate vizibil, la partea din față și din spate, cu tăblițe având dimensiunile de 42 cm x 42 cm, cu benzi reflectorizante, alternante alb-rosu, având o înclinație de 45°, descendente spre exteriorul vehiculului sau al încărcăturii;

g) dacă lățimea depășește 3,20 m, conturul lateral al vehiculului sau al încărcăturii se semnalizează cu lumini de culoare galbenă, montate la o distanță de cel puțin 1,5 m între ele sau cu bandă reflectorizantă continuă de culoare galbenă;

h) stații de emisie-recepție mobile și/sau portabile, cu care să se țină legătură cu personalul atestat, în cazul în care vehiculul trebuie însoțit de un autovehicule de însoțire;

i) mijloace suplimentare de semnalizare rutieră pentru cazurile de staționare accidentală pe partea carosabilă.

j) vehiculele a căror masă totală depășește 60 tone vor fi echipate conform prevederilor lit. a), c), d), g) si h), chiar dacă nu sunt depășite dimensiunile maxime admise;

Art. 36 Dotarea și semnalizarea autovehiculelor de însoțire

(1) Autovehiculul de însoțire se dotează, obligatoriu, cu:

a) inscripții sau panou de avertizare, amplasate la loc vizibil atât din fată, cât și din spate, cu înscrisul "TRANSPORT EXCEPȚIONAL!" sau "ATENȚIE! GABARIT DEPĂȘIT!", având:

(i) lățimea de cel puțin 25 cm și lungimea de cel puțin 100 cm;

(ii) fond reflectorizant de culoare galbenă și text cu scriere normală, dreaptă, cu caractere standard, de culoare neagră, având înălțimea de minimum 15 cm; se admit numai formate clare ale textului, fără efecte de umbrire, înclinare, subliniere sau alte efecte grafice, precum și inserarea de sigle sau alte texte;

b) două dispozitive speciale de avertizare luminoasă intermitentă de culoare galbenă, montate pe autovehicul, astfel încât lumina emisă de acestea să fie vizibilă la o distanță de cel puțin 100 m din fată, din spate și din părțile laterale, care vor fi menținute în funcțiune pe toată perioada în care se efectuează însoțirea vehiculului cu depășiri;

c) marcaje reflectorizante alb-rosu, având o înclinație de 45°, descendente spre exterior, având o înălțime de minimum 25 cm, aplicate pe toată lățimea autovehiculului, la partea din față și din spate;

d) baston telescopic pentru măsurători de înălțime  de minim  8 m și ruletă de minim 20 m lungime sau alte dispozitive omologate pentru măsurarea dimensiunilor, care să permită măsurarea aceleiași game de dimensiuni;

e) stații de emisie-recepție mobile și/sau portabile, cu care să se poată ține legătura cu vehiculul cu depășiri însoțit și/sau cu alte autovehicule de însoțire;

f) paletă sau baston de dirijare fluorescent-reflectorizant.

(2) Responsabilitatea asigurării dotării prevăzute la alin. (1) și a funcționării acesteia revine operatorului economic specializat.

Capitolul  VI Condiții de desfășurare a circulației vehiculelor cu depășiri

Art. 37

1) Vehiculele cu depășiri pot circula pe drumurile publice în baza AST, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentele norme, a celor cuprinse în reglementările privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulația pe drumurile publice din România, precum și a celor prevăzute în orice alte acte normative ce privesc circulația pe drumurile publice.

2) Vehiculele cu depășiri pot circula pe drumurile publice dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) vehiculul cu încărcătură nu depășește masa încarcată maxim admisă din punct de vedere tehnic și masele maxime autorizate pe axe, așa cum sunt ele înscrise în certificatul/certificatele de înmatriculare.

b) în cazul vehiculelor având configurația axelor AnRm sau AnSm, este respectată masa maximă remorcabilă, cu/fără dispozitiv de frânare, înscrisă în raportul de verificare tehnică în vederea omologării efectuat de RAR/ în Certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Art. 38

(1) Operatorul de transport are obligația de a respecta condițiile impuse prin AST, document care trebuie să se afle, în original, la bordul vehiculului cu depășiri pe întreaga perioadă de circulație.

(2) În cazul AST eliberate conform art. 21, alin. 2) o copie a AST se va afla la bordul vehiculului cu depășiri pe întreaga perioadă de circulație.

(3) AST este valabilă pentru numărul de circulație al vehiculului cu depășiri, inclusiv cel al vehiculului de rezervă înscrise în aceasta, traseul, sensul, perioada și caracteristicile autorizate înscrise, în condițiile stabilite de emitentul acesteia.

Art. 39

Responsabilitatea fixării și ancorării încărcăturii pe vehicul revine operatorului de transport, care este răspunzător de prejudiciile și accidentele produse din cauza deplasării necontrolate a încărcăturii în timpul circulației.

Art. 40

Pentru subtraversarea conductelor, rețelelor aeriene și a altor instalații, operatorul de transport are obligația de a obține, prealabil parcurgerii traseului, avizele unităților care le administrează, în vederea ridicării, demontării și remontării acestora, după caz.

Art. 41

(1) Traversarea de către vehiculele cu depășiri a pasajelor la nivel cu calea ferată, unde există semnalizare automată, se efectuează în maximum 30 de secunde.

(2) Pentru cazurile care impun depășirea timpului de trecere prevăzut la alin. (1), operatorul de transport trebuie să obțină, în prealabil, avizul administratorului infrastructurii feroviare.

(3) Pentru traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată, operatorul de transport trebuie să obțină, în prealabil, aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, în cazul vehiculelor cu:

a) lățimi mai mari decât lățimea părții carosabile din zona de trecere la nivel cu calea ferată;

b) înălțimi mai mari de 4,00 m, în cazul liniilor electrificate;

c) lungimi mai mari de 30 m.

(4) Operatorul de transport trebuie să respecte toate condițiile de trecere pe pasajele la nivel cu calea ferată stabilite de administratorul infrastructurii feroviare.

Art. 42

(1) Circulația vehiculelor cu depășiri ale masei totale și/sau ale maselor pe axe maxime admise, pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte se efectuează cu viteză maximă de 10 km/h, fără opriri, socuri, pe banda din dreapta, în sensul de mers.

(2) În cazuri impuse de caracteristicile vehiculelor cu depășiri și/sau de caracteristicile și starea tehnică a lucrărilor de artă, emitentul AST poate impune condiții speciale de traversare, cum ar fi o altă viteză maximă de traversare, tractare cu cablu, consolidarea lucrării de artă, întreruperea temporară și locală a circulației, circulația singulară pe axul lucrării de artă sau pe contrasens, etc.

(3) Vehiculele a căror masă totală este mai mare de 80 t, vor circula pe poduri, pe pasaje superioare sau viaducte cu întreruperea temporară și locală a circulației de către poliția rutieră, pentru traversarea singulară a lucrării de artă, pe axul acesteia.

Art. 43

În cazul în care înălțimea și/sau lățimea vehiculului depășesc gabaritul de trecere în dreptul consolelor sau portalelor de semnalizare rutieră, trecerea se va face prin ocolire, dacă manevra este prevăzută în studiul de traseu, proiectul de transport sau în AST, sau prin demontarea și remontarea acestora, prin grija și pe cheltuiala operatorului de transport, după obținerea, în prealabil, a avizului administratorului drumului respectiv și în prezența unui reprezentant al acestuia.

Art. 44

(1) În situația în care înălțimea vehiculului cu depășiri, care transportă utilaje autopropulsate depășește gabaritul de trecere la subtraversarea unor obstacole, utilajul poate fi coboarat de pe mijlocul de transport, astfel încât să parcurgă zona respectivă prin mijloace proprii.

(2) În cazul în care utilajul este prevăzut cu șenile, deplasarea se va  efectua numai pe papuci de cauciuc sau pe un pat de dulapi din lemn, pentru protejarea suprafeței de rulare a părții carosabile. Montarea și demontarea suportului de rulare se fac prin grija operatorului de transport.

Art. 45

(1) Circulația vehiculelor cu depășiri este interzisă în condiții de vizibilitate redusă sub 100 m, datorată ceții, ploii sau ninsorii abundente ori când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă, precum și în cazul altor fenomene naturale ce afectează siguranța circulației, semnalate prin instituirea de către instituțiile abilitate a unuia dintre codurile galben, portocaliu sau roșu.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) vehiculul cu depășiri aflat în trafic se va deplasa până la cel mai apropiat spațiu de oprire, parcare sau staționare. În cazul lipsei acestora vehiculul se retrage în afara platformei drumului, cu asigurarea condițiilor de semnalizare și presemnalizare impuse de legislația rutieră în vigoare și cu respectarea interdicțiilor și restricțiilor de circulație instituite.

(3) Oprirea sau staționarea vehiculelor cu depășiri este interzisă pe sectoare de drum unde este afectată fluența traficului: poduri, pasaje, viaducte, pante, sectoare îngustate datorită unor lucrări, în curbe sau pe sectoare de drum fără vizibilitate.

(4) În cazul staționării accidentale pe partea carosabilă a vehiculelor cu depășiri, dacă acestea nu sunt însoțite conform prevederilor prezentelor norme, se asigură semnalizarea pentru avertizarea celorlalți participanți la trafic, conform prevederilor legale în vigoare; în cazul formării de ambuteiaje sau coloane de vehicule este obligatorie anunțarea imediată de către operatorul de transport a administratorului drumului și a reprezentanților SR în vederea asigurării dirijării traficului și a fluidizării circulației.

(5) Circulația vehiculelor cu depășiri se va desfășura, pe cât posibil, în perioade cu trafic redus.

(6) Circulația vehiculelor cu depășiri este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 si 22,00.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6) circulația vehiculelor cu depășiri se poate desfășura în perioada de interdicție, dacă în AST administratorul drumului a înscris această posibilitate.

(8) Posibilitatea de circulație prevăzută la alin. (7) poate fi acordată în condițiile în care:

a) vehiculele fac parte din cele prevăzute la art. 16;

b) circulația vehiculului cu depășiri este parte a unei operațiuni de transport intermodal, termenele de livrare fiind condiționate de un program prestabilit al celorlalte moduri de transport, cu prezentarea de către solicitant a documentelor din care să rezulte necesitatea respectării termenelor.

Art. 46 Însoțirea vehiculelor cu depășiri

(1) Vehiculul cu depășiri trebuie să fie precedat de un autovehicul de însoţire autorizat, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) lăţime mai mare de 3,2 metri şi mai mică sau egală cu 4,5 metri;

b) lungime mai mare de 25,0 metri şi mai mică sau egală cu 30,0 metri;

c) înălţime mai mare de 4,5 metri;

d) masă totală mai mare de 80,0 tone;

e) pentru situaţiile prevăzute lit. a) şi b), vehiculul care asigură însoţirea pe autostrăzi va circula în spatele vehiculului cu depășiri.

(2) Vehiculul cu depășiri trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate, care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) lăţime mai mare de 4,5 metri;

b) lungime mai mare de 30,0 metri;

c) înălţime mai mare de 4,5 metri sau masă totală mai mare de 80,0 tone, dacă vehiculul circulă pe autostrăzi.

(3) Vehiculul cu depășiri trebuie să fie însoţit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) lăţime mai mare de 5,0 metri;

b) lungime mai mare de 40,0 metri;

c) înălţime mai mare de 5,0 metri;

d) masă totală mai mare de 80,0 tone.

(4) Vehiculele cu depășiri care circulă în convoi trebuie să fie însoţite de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, precum şi de un echipaj al poliţiei rutiere.

(5) Vehiculul cu depășiri poate fi însoțit suplimentar de un echipaj al poliţiei rutiere, la solicitarea operatorului de transport, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), (2) și (3).

Art. 47

(1) Pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri, conform prevederilor art. 46 alin. 3), 4) și 5),  operatorul de transport solicită DR participarea echipajelor de poliție rutieră din cadrul SR și stabilește de comun acord cu aceasta un program etapizat de transport.

(2) În cazul vehiculelor cu depășiri ale căror caracteristici impun întreruperea temporară și locală a circulației, operatorul de transport întocmește împreună cu DR/SR, în baza AST, un program etapizat de transport ce va fi comunicat, în prealabil, emitentului AST și mass-mediei.

(3) Informarea prin mass-media cu privire la circulația vehiculelor cu depășiri se face în toate cazurile în care vehiculul cu depășiri este însoțit de un echipaj al poliției rutiere.

Art. 48

(1) Este obligatorie prezența a cel puțin unei persoane specializate pe fiecare autovehicul de însoțire, pe toată perioada circulației vehiculului cu depășiri; persoana specializată poate fi și conducător al autovehiculului de însoțire.

(2) În condițiile în care la efectuarea însoțirii participă două persoane specializate, persoana aflată în autovehiculul de însoțire care precede vehiculul cu depășiri va îndeplini funcția de coordonator.

Art. 49 Obligațiile persoanei specializate

(1) Pe parcursul circulației vehiculului cu depășiri, persoana specializată are următoarele obligații:

a) să verifice existența AST și respectarea prevederilor înscrise în aceasta din punctul de vedere al:

(i) încadrării în perioada de valabilitate;

(ii) corespondenței dintre masa totală a vehiculului, stabilită din documente, și cea înscrisă în AST;

(iii) corespondenței dintre dimensiunile înscrise în AST și cele efective ale vehiculului cu depășiri;

(iv) numărului de circulație înscris în AST;

(v) configurației vehiculului;

(vi) condițiilor privind însoțirea și a celorlaltor condiții impuse de emitent prin AST, conform prevederilor art. 7 alin. (2);

b) să cunoască și să urmărească respectarea condițiilor privind circulația vehiculului cu depășiri prevăzute în proiectul de transport sau studiul de traseu, după caz;

b) să cunoască dimensiunile piesei/încărcăturii de transportat și să verifice vizual ancorarea acesteia la plecare și pe parcurs;

c) să se informeze și să cunoască restricțiile de circulație instituite pe traseul de parcurs, printr-o informare prealabilă la administratorul drumului;

d) să verifice, în prealabil, traseul ce trebuie parcurs și particularitățile acestuia;

e) să stabilească etapele întregului traseu de parcurs, inclusiv zonele optime pentru parcare, oprire sau staționare, în funcție de caracteristicile vehiculului cu depășiri și ale traseului;

f) să dirijeze și să oprească vehiculul cu depășiri în afara părții carosabile atunci când are neclarități referitoare la parcurgerea unui sector din traseu și, după caz, să facă o recunoaștere prealabilă a acestui sector;

g) să evite circulația pe vreme nefavorabilă, cu vizibilitate redusă, cu valori ridicate de trafic sau carosabil alunecos;

h) la plecare să verifice existența și funcționarea dispozitivelor suplimentare de semnalizare ale vehiculului cu depășiri, prevăzute la art. 35, precum și cele ale autovehiculelor de însoțire prevăzute la art. 36;

i) să îl informeze din timp pe conducătorul auto al vehiculului cu depășiri despre particularitățile stării părții carosabile și ale traficului (curbe cu vizibilitate redusă, poduri, depășiri de vehicule cu deplasare lentă sau staționate);

j) pe traseu, să verifice funcționarea permanentă a dispozitivelor suplimentare de semnalizare ale autovehiculului de însoțire și să ia măsurile de remediere imediată a deficiențelor constatate;

k) pe traseu, să verifice funcționarea permanentă a dispozitivelor suplimentare de semnalizare ale vehiculului cu depășiri și să îl informeze pe conducătorul acestuia despre defecțiunile și deficiențele constatate, inclusiv cele referitoare la vehicul, la ancorarea mărfii, la sistemul de iluminare etc.; să dirijeze și să oprească vehiculul cu depășiri în afara părții carosabile până la remedierea deficiențelor constatate;

l) să dirijeze și să oprească vehiculul cu depășiri în afara părții carosabile, atunci când în spatele acestuia se formează coloană de vehicule;

m) în cazul staționării, să se asigure că vehiculul cu depășiri este semnalizat corespunzător;

n) în cazul staționării accidentale pe partea carosabilă, să asigure semnalizarea pentru avertizarea celorlalți participanți la trafic, conform legislației rutiere în vigoare;

o) în cazul formării de ambuteiaje/coloane de vehicule datorită staționării accidentale pe marginea părții carosabile, să anunțe imediat reprezentanții SR în vederea asigurării dirijării traficului și fluidizării circulației, precum și administratorul drumului;

p) să solicite, ori de câte ori este cazul sau atunci când au avut loc evenimente care pun în pericol siguranța în circulație, sprijinul organelor administrației publice locale și să respecte recomandările făcute de reprezentanții acesteia;

q) să poarte vestă reflectorizantă pe parcursul desfășurării transportului cu depășiri, indiferent de gradul de iluminare al drumului public;

r) să prezinte de fiecare dată, la controlul efectuat de personalul împuternicit să verifice circulația vehiculelor cu depășiri, atestatul nominal propriu și autorizația autovehiculului de însoțire, în original;

s) să respecte toate celelalte condiții de desfășurare a circulației vehiculelor cu depășiri prevăzute de legislația în vigoare.

(2) În condițiile în care personalul specializat constată că nu mai sunt îndeplinite toate condițiile pentru circulația vehiculului cu depășiri, conform prevederilor prezentelor norme, acesta are obligația de a-l dirija și de a-l opri în afara părții carosabile, până la remedierea tuturor deficientelor constatate. Dacă acestea nu sunt remediate, personalul specializat are obligația de a nu mai efectua însoțirea și de a anunța personalul împuternicit să verifice circulația vehiculelor cu depășiri cu privire la aceasta.

CAPITOLUL VII: AUTORIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI SPECIALIZAȚI PENTRU ÎNSOȚIREA VEHICULELOR CU DEPĂȘIRI, A AUTOVEHICULELOR DE ÎNSOȚIRE ȘI ATESTAREA PERSONALULUI SPECIALIZAT

Art. 50

(1) Însoțirea vehiculelor cu depășiri se realizează numai de operatori economici specializați, autovehicule de însoțire și personal specializat.

(2) Autorizarea operatorilor economici și a autovehiculelor de însoțire, precum și atestarea personalului se realizează, în comun, de către CNAIR SA și ARR.

Art. 51 Autorizarea autovehiculelor de însoțire

(1) Autorizația autovehiculelor de însoțire se eliberează de către CNAIR SA și ARR, la cererea scrisă a operatorului economic, în baza procesului-verbal prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor de dotare.

(2) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de dotare a autovehiculelor, operatorul economic se adresează, în scris, subunităților CNAIR SA care stabilesc, împreună cu Agențiile ARR, data verificării autovehiculului, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data solicitării.

(3) Cererea se adresează subunităților CNAIR SA pe a căror rază de activitate își au sediul/ sucursala operatorii economici. Modelul cererii prin care se solicită verificarea autovehiculelor în vederea autorizării se stabilește în comun de CNAIR SA și ARR și se publică pe site-ul CNAIR SA.

(4) Autovehiculele destinate însoțirii trebuie să fie dotate conform prevederilor art. 36.

(5) Verificarea dotarilor autovehiculelor se va realiza la sediul subunităților CNAIR SA sau Agenției ARR, pentru operatorii economici care își au  sediul/sucursala pe raza de activitate a acestora.

(6) Procesul-verbal prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor minime de dotare se întocmește pe loc, în momentul verificării, și se semnează de către personalul subunității CNAIR SA și Agenției ARR, precum și de reprezentantul operatorului economic. Modelul procesului-verbal se stabilește în comun de CNAIR SA și ARR și se publică pe site-ul CNAIR SA. Procesul-verbal se întocmește în trei exemplare, din care unul pentru agentul economic și câte unul pentru CNAIR SA și Agenția ARR.

(7) În momentul verificării, reprezentanții CNAIR SA și Agenției ARR vor face cel puțin 2 fotografii în format electronic ale autovehiculului, din care să poată fi identificat numărul de înmatriculare și să reiasă inscripționarea și dotarea acestuia, conform prevederilor art. 36.

(8) Pentru eliberarea autorizației, operatorii economici vor depune la CNAIR SA o cerere, însoțită de copii ale următoarelor documente:

a) certificatul de înmatriculare al autovehiculelor cu care dorește să se efectueze activități de însoțire;

b) orice alt document care să dovedească dreptul legal al operatorului economic de a folosi autovehiculele în cauză;

(9) Cererea de eliberare a autorizației se soluționează în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației la CNAIR SA. Modelul cererii prin care se solicită autorizarea autovehiculelor de însoțire se stabilește în comun de CNAIR SA și ARR și se publică pe site-ul CNAIR SA.

(10) Pentru eliberarea autorizației pentru autovehiculul de însoțire se achită în contul CNAIR SA un tarif de 400 lei/autovehicul. Din această sumă, fără TVA, CNAIR SA virează 30%, în contul ARR.

(11) Autorizațiile autovehiculelor de însoțire sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani, și se personalizează cu:

a) numărul autorizației;

b) numele și datele de identificare ale operatorului economic;

c) numărul de înmatriculare și numărul de identificare al autovehiculului de însoțire;

d) data eliberării;

e) perioada de valabilitate; perioada de valabilitate decurge cel mai devreme din ziua eliberării autorizației;

e) semnatura și ștampila CNAIR SA și ARR.

(12) Numerotarea autorizațiilor autovehiculelor destinate însoțirii se face în mod continuu.

(13) Modelul autorizațiilor autovehiculelor de însoțire se stabilește în comun de CNAIR SA și ARR.

(14) În cazul în care CNAIR SA și ARR nu acordă autorizația, acest fapt va fi comunicat solicitantului, precum și motivele care au condus la această decizie, în scris, în termenul prevăzut la alin. (9).

(15) Autovehiculul de însoțire poate fi utilizat pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri numai în perioada de valabilitate înscrisă în autorizație.

(16) Lista cu autorizațiile autovehiculelor de însoțire emise și a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor este publică și se afisează pe site-ul CNAIR SA.

(17) Autorizațiile autovehiculelor de însoțire neridicate în termen de 3 luni calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (8) se anulează. În acest caz, autovehiculul poate fi autorizat pentru însoțirea transporturilor cu depășiri cu parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) - (10).

(18) În cazul schimbării numărului de înmatriculare al autovehiculului, autorizația autovehiculului de însoțire se înlocuiește cu titlu gratuit, la cererea operatorului economic specializat, însoțită de copii ale documentelor doveditoare. În acest caz, autorizația vehiculului de însoțire va fi valabilă până la data expirării autorizației inițiale.

(19) În cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii autorizației autovehiculului de însoțire, aceasta se înlocuiește cu titlu gratuit, la cererea operatorului economic specializat. În acest caz, autorizația vehiculului de însoțire va fi valabilă până la data expirării autorizației inițiale.

(20) Operatorii economici vor comunica în termen de 5 zile lucrătoare înstrăinarea sub orice titlu a autovehiculelor de însoţire, cedarea dreptului de folosinţă sau încetarea dreptului legal în baza căruia acestea sunt folosite. În acest caz, operatorii economici au obligaţia de a depune la CNAIR SA autorizaţia autovehiculelor de însoțire în original.

Art. 52 Autorizarea operatorilor economici specializați

(1) Pot fi autorizaţi pentru însoţirea vehiculelor cu depăşiri operatorii economici care au în domeniul de activitate transportul rutier de mărfuri sau activități conexe transportului rutier și care au în dotare cel puțin un autovehicul de însoțire.

(2) În vederea autorizării, operatorii economici trebuie să depună la CNAIR SA o documentație care va cuprinde următoarele:

- cerere prin care se solicită autorizarea;

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, în copie;

- extras din statutul/regulamentul de organizare din care să reiasă că domeniu de activitate transportul rutier de mărfuri sau activități conexe transportului rutier, în cazul în care aceste activități nu sunt specificate în documentul prevăzut la lit. a);

- certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor de însoțire din dotare, împreună cu orice alt document care să dovedească dreptul legal al operatorului economic de a folosi autovehiculele în cauză, în copie;

(3) Cererea de eliberare a autorizației operatorului economic se soluționează în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației la CNAIR SA. Modelul cererii se stabilește în comun de CNAIR SA și ARR și se publică pe site-ul CNAIR SA.

(4) Pentru eliberarea autorizației operatorului economic, acesta va achita în contul CNAIR un tarif de 300 lei; din această sumă, fără TVA, CNAIR SA va vira 30% în contul ARR.

(5) Autorizațiile operatorilor economici sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani și se personalizează cu:

a) numărul autorizației;

b) numele și datele de identificare ale operatorului economic specializat;

c) data eliberării;

d) perioada de valabilitate; perioada de valabilitate curge cel mai devreme din ziua eliberării autorizației;

d) semnatura și ștampila CNAIR SA și ARR.

(6) Numerotarea autorizațiilor operatorilor economici se face în mod continuu.

(7) Modelul  autorizației operatorilor economici se stabilește în comun de CNAIR SA și ARR.

(8) În cazul în care CNAIR SA și ARR nu acordă autorizația, CNAIR SA va comunica acest fapt operatorului economic, precum și motivele care au condus la această decizie, în scris, în termenul prevăzut alin. (3).

(9) Operatorii economici autorizați pot să desfășoare activități de însoțire a vehiculelor cu depășiri numai în perioada de valabilitate înscrisă în autorizație.

(10) Lista cu autorizațiile emise și operatorii economici specializați este publică și se afisează pe site-ul CNAIR SA.

(11) Autorizațiile operatorilor economici neridicate în termen de 3 luni calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2) se anulează. În acest caz, operatorii economici pot fi autorizați pentru însoțirea transporturilor cu depășiri cu parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) - (4).

(12) În cazul schimbării sediului social al operatorului economic autorizat, autorizația se înlocuiește cu titlu gratuit, la cererea operatorului economic, însoțită de copii ale documentelor doveditoare. În acest caz, autorizația operatorului economic specializat va fi valabilă până la data expirării autorizației inițiale.

(13) În cazul în care operatorul economic specializat nu mai deține autovehicule de însoțire autorizate sau autorizația acestora a expirat, autorizația operatorului economic se suspendă, până la dotarea cu vehicule de însoțire autorizate.

(14) În cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii autorizației operatorului economic specializat, aceasta se înlocuiește cu titlu gratuit, la cererea titularului. În acest caz, autorizația operatorului economic specializat va fi valabilă până la data expirării autorizației inițiale.

(15) Operatorii economici specializați au obligația de a comunica, în scris, la CNAIR, în termen de maximum 5 zile lucrătoare orice schimbări în urma cărora condițiile de acordare a autorizației nu mai sunt îndeplinite.

Art. 53 Atestarea persoanelor specializate

(1) În vederea desfășurării activității de însoțire a vehiculelor cu depășiri, solicitanții trebuie să fie atestați nominal de către CNAIR SA și ARR, în urma susținerii și promovării unui examen de verificare a cunoștințelor privind legislația în domeniu.

(2) Examenul de verificare a cunoștințelor se organizează de CNAIR SA și ARR trimestrial, în baza unui program stabilit de comun acord de către cele două instituții. Programul se afișează pe site-ul CNAIR SA.

(3) Organizarea și desfășurarea examenului de verificare a cunoștințelor se realizează de o comisie formată din reprezentanți ai CNAIR SA și ARR, nominalizați de către conducerea fiecărei instituții.

(4) La examenul de verificare a cunoștințelor poate participa orice persoană majoră, posesoare a unui permis de conducere a autovehiculelor rutiere, minim categoria B, valabil.

(5) Pentru a participa la examen candidații vor depune la CNAIR SA o cerere scrisă, însoțită de o copie a:

a) actului de identitate;

b) permisului de conducere deținut;

(6) Pentru susținerea examenului prevăzut la alin. (1) solicitanții vor achita la CNAIR SA un tarif de participare de 100 lei/persoana; din această sumă, fără TVA, CNAIR SA virează 30%, în contul ARR.

(7) În cazul neprezentării la examen, tariful prevăzut la alineatul (6) nu se restituie; participarea la următorul examen de verificare a cunoștințelor este condiționată de achitarea unui nou tarif de participare.

(8) Verificarea însușirii de către solicitanți a prevederilor actelor normative în vigoare se realizează în baza unei probe scrise, eliminatorie, susținută în prezenta comisiei nominalizate conform alin (3).

(9) Chestionarele necesare desfășurării examenului vor fi întocmite prin grija comisiei nominalizate conform alin (3). Sunt declarați admiși  candidații care răspund corect la minimum 70% din întrebări.  Durata examinării este de 60 de minute, din momentul înmânării chestionarului. Corectarea chestionarelor se face pe loc, candidații consemnând, în scris, pe chestionarul propriu, ca au luat cunoștință de rezultat.

(10) Pentru candidații declarați respinsi, la cererea acestora, în termen de 15 zile lucrătoare de la data susținerii examenului, CNAIR SA și ARR vor organiza o singură sesiune de reexaminare, fără plată unor tarife suplimentare.

(11) Atestatele nominale ale persoanelor declarate admise se întocmesc în termen de 15 zile lucrătoare de la data susținerii examenului.

(12) Pentru eliberarea atestatului nominal, persoana declarată admisă va achita în contul CNAIR un tarif de 200 lei/persoana; din această sumă, fără TVA, CNAIR SA va vira 30%, în contul ARR. (12) Atestatele nominale sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani și se personalizează cu:

a) numărul atestatului;

b) numele, prenumele și datele de identificare ale persoanei specializate;

c) data eliberării;

d) perioada de valabilitate; perioada de valabilitate curge cel mai devreme din ziua eliberării autorizației;

d) semnatura și ștampila CNAIR SA și ARR.

(14) Numerotarea atestatelor nominale se face în mod continuu.

(14) Modelul atestatelor nominale ale personalului specializat se stabilește de comun acord de CNAIR SA și ARR.

(15) Persoanele specializate pot desfășura activitatea de însoțire a transporturilor cu depășiri numai în perioada de valabilitate înscrisă în atestatul nominal.

(16) Lista atestatelor nominale emise și a persoanelor specializate este publică și se afișează pe site-ul CNAIR SA.

(17) În cazul schimbării numelui, domiciliului sau actului de identitate al persoanei specializate, atestatul nominal se înlocuiește cu titlu gratuit, la cererea titularului, însoțită de copii ale documentelor doveditoare. În acest caz, atestatul nominal va fi valabil până la data expirării atestatului nominal inițial.

(18) În cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii atestatului nominal, aceasta se înlocuiește cu titlu gratuit, la cererea titularului. În acest caz atestatul nominal va fi valabil până la data expirării atestatului nominal inițial.

(19) Personele specializate au obligația de a comunica, în scris, la CNAIR SA, în termen de maximum 15 zile lucrătoare orice schimbări în urma cărora condițiile de acordare a atestatului nominal nu mai sunt îndeplinite.

Art. 54

(1) Autorizațiile autovehiculelor de însoțire, autorizațiile operatorilor economici și atestatele nominale ale persoanelor specializate sunt nule de drept începând cu data expirării perioadei de valabilitate.

(2) Obținerea unor noi autorizații pentru autovehiculele de însoțire, operatorii economici și a unor noi atestate nominale se face în conformitate cu prevederile art. 51, 52 și 53.

(3) CNAIR SA și ARR au dreptul de a anula autorizațiile autovehiculelor de însoțire, autorizațiile  operatorilor economici și atestatele nominale ale persoanelor specializate dacă se constată ca nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestora.

Art. 55

(1) Persoanele specializate pot desfășura activitatea de însoțire cu autovehiculele de însoțire ale unui operator economic specializat, în baza unui contract încheiat cu acesta.

(2) Operatorii economici specializați, înscriși de către emitent în AST, pot utiliza autovehiculele de însoțire ale altor operatori economici, în baza unui contract încheiat cu aceștia.

CAPITOLUL VIII: CONTROLUL CIRCULAȚIEI VEHICULELOR CU DEPĂȘIRI, CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 43/1997 PRIVIND REGIMUL DRUMURILOR, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Art. 56

(1) Circulaţia vehiculelor cu nerespectarea numerelor de circulație ale vehiculelor, a caracteristicilor tehnice, a traseului, a sensului, a perioadei înscrise în AST se consideră circulaţie fără AST.

(2) Pentru a fi considerată valabilă, AST se păstrează, în original, la bordul vehiculului cu depășiri pe întreaga perioadă de desfășurare a circulației.

(3) În cazul AST emise conform prevederilor art. 21 alin. (2), un exemplar tipărit, având codul unic de identificare lizibil, se păstrează la bordul vehiculului cu depășiri pe întreaga perioadă de desfășurare a circulației.

(4) Este obligatorie prezentarea AST la controalele efectuate de personalul cu atribuții de control prevăzut la art. 61.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul AST emise conform prevederilor art. 21 alin.(2), operatorul de transport va tipări și va păstra la bordul vehiculului cu depășiri un exemplar al AST.

Art. 57

În cazul circulaţiei vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise fără AST ori cu nerespectarea AST, responsabilitatea revine, după caz:

a) operatorului de transport rutier, astfel cum acesta este înscris în documentele de transport;

b) persoanei fizice sau juridice care foloseşte vehiculul în baza unui alt drept decât dreptul de proprietate, în situaţia în care operatorul de transport rutier nu poate fi identificat din documentele de transport;

c) deţinătorului vehiculului rutier, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) nu pot fi identificate;

d) conducătorului auto, în cazul în care persoanele prevăzute la lit. a), b) şi c) nu pot fi identificate;

e) expeditorului, conform responsabilităţilor care îi revin în baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 58

(1) Controlul privind circulația vehiculelor cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice şi în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

(2) Controlul prevăzut la alin. (1), se efectuează:

a) pe rețeaua de drumuri publice din România;

b) în ACI ale CNAIR SA din ptf;

c) în locurile în care vehiculele sunt parcate, oprite sau staționate pe drumurile publice din România.

(3) În cazul în care unul din locurile prevăzute la alin. (2) nu permite efectuarea controlului, în condiţii impuse de echipamentele de control sau de siguranţă rutieră, vehiculul supus controlului va fi deplasat, în prezenţa personalului cu atribuţii de control, pe cheltuiala persoanei responsabile prevăzute la art. 57 până în cel mai apropiat spaţiu care permite efectuarea verificărilor.

(4) Oprirea vehiculelor pe drumurile de interes naţional, judeţean şi local în vederea efectuării controlului prevăzut la alin. (1), se face de către personalul abilitat conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 59

În cadrul activităților de control desfășurate de personalul prevăzut la art. 61,  vehiculele sunt verificate din punct de vedere al:

a) respectării maselor maxime admise, prin cântărire sau din documente;

b) respectării dimensiunilor maxime admise, prin măsurare;

c) respectării restricțiilor de circulație;

e) existenței și valabilității AST, în cazul vehiculelor cu depășiri;

f) respectării condițiilor de desfășurare a circulației vehiculelor cu depășiri, inclusiv din punct de vedere al condițiilor de efectuare a însoțirii.

Art. 60

(1) Verificarea, prin cântărire, a maselor pe axe și totală ale vehiculelor rutiere se realizează cu instalații de cântărire care respectă prevederile legale în vigoare privind introducerea pe piață și punerea în funcțiune, precum și cele referitoare la existența și valabilitatea verificărilor metrologice, efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În cazul cântăririi vehiculelor și a măsurării dimensiunilor acestora, nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST, nu se impun condiții pentru însoțire, nu se constată contravenții și nu se aplică sancțiuni contravenționale sau complementare dacă depășirea maselor și dimensiunilor maxime admise sau a celor autorizate prin AST se înscriu în următoarele toleranțe:

a) până la 4% inclusiv, pentru masa pe axă simplă;

b) până la 4% inclusiv, pentru masa pe axă dublă;

c) până la 4% inclusiv, pentru masa pe axă triplă;

d) până la 5% inclusiv, pentru masa totală.

e) până la 2% inclusiv, pentru depășirea lăţimii maxime admise sau lăţimii autorizate prin AST;

f) până la 1% inclusiv, pentru depășirea lungimii maxime admise sau lungimii autorizate prin AST;

g) până la 0,01 m inclusiv, pentru depășirea înălțimii maxime admise sau înălțimii autorizate prin AST.

(3) La constatarea înălţimii prin măsurare se eliberează AST fără plata tarifelor suplimentare şi nu se aplică sancţiuni contravenţionale dacă înălţimea maximă admisă sau înălţimea autorizată prin AST este depăşită cu mai mult de 1 cm, dar nu mai mult de 1% inclusiv.

(4) În situația în care instalațiile prevăzute la alin. (1) nu functionează, nu pot fi utilizate datorită caracteristicilor amplasamentului de control sau caracteristicilor vehiculului cu depășiri, sau în lipsa acestor instalații, masa totală a vehiculului se stabilește din documentele aflate la bordul acestuia, respectiv CMR, carnet TIR, factură, certificat de înmatriculare etc., fără aplicarea tolerantelor.

Art. 61

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru circulatia vehiculelor cu încălcarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se fac de către:

a) inspectorii din cadrul ISCTR, potrivit competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare;

b) poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române;

c) personalul CNAIR SA, la punctele de trecere a frontierei de stat;

d) personalul administratorilor drumurilor de interes judeţean şi de interes local, potrivit competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 62

(1) O dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, vehiculul va fi imobilizat de către personalul cu atribuţii de control, în următoarele cazuri:

a) circulaţia vehiculelor cu depășiri fără AST sau cu depășirea masei totale, maselor pe axe şi/sau dimensiunilor înscrise în AST;

b) circulaţia vehiculelor cu depăşiri în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00, dacă în AST nu este prevăzută această posibilitate;

c) circulația vehiculelor cu depășiri fără realizarea lucrărilor de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depăşiri, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu;

d) nerespectarea condițiilor privind circulația vehiculelor cu depășiri, menționate în studiul de traseu sau în proiectul de transport;

e) nerespectarea condițiilor privind însoțirea transporturilor cu depășiri (operatorul economic specializat, numărul vehiculelor de însoțire, numărul de persoane specializate, însoțite de către un echipaj al poliției rutiere), înscrise în AST;

f) nerespectarea condițiilor privind semnalizarea și dotarea vehiculelor cu depășiri și a autovehiculelor de însoțire;

g) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoţi vehiculul personalului cu atribuţii de control în vederea cântăririi şi/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum şi refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind transportul;

(2) Imobilizarea se realizează în condiţii de siguranţă şi securitate a transportului şi se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.

(3) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă din punct de vedere al circulației rutiere, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.

(4) Pe perioada imobilizării, atât vehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului.

(5) Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor de imobilizarea vehiculului, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului.

(6) Imobilizarea vehiculului nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii şi mărfuri perisabile, sub temperatură controlată şi a transporturilor de mărfuri periculoase.

(7) Îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului și încetarea imobilizării se constată de personalul cu atribuţii de control care a dispus acestă măsură.

Art. 63

(1) Odată cu aplicarea sancțiunilor contravenționale se aplică sancțiuni administrative personalului de însoțire specializat și/sau operatorului economic specializat.

(2) Atestatul personalului specializat pentru a desfășura activitatea de însoțire a vehiculelor cu depășiri:

a) se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile de la luarea măsurii, dacă:

- însoțește vehicule cu depășiri care nu respectă, din punctul de vedere al dotării și funcționării, condițiile privind semnalizarea suplimentară prevăzută la art. 35;

- însoțește vehicule cu depășiri cu autovehicule autorizate care nu respectă, din punctul de vedere al dotării și functionării, condițiile privind semnalizarea suplimentară prevăzută la art. 36;

- nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 49 ali. (1) lit. m), n), o), p) și q);

b) se suspendă pentru o perioadă de 90 de zile de la luarea măsurii, dacă:

- însoțește vehicule cu depășiri fără AST sau cu depășirea dimensiunilor înscrise în AST;

- însoțește vehicule cu depășiri cu autovehicule care nu sunt autorizate sau a căror autorizație a fost reținută sau suspendată;

- nu respectă condițiile privind însoțirea prevăzute la art. 46 și la art. 48;

- nu deține, în original, la bordul autovehiculului de însoțire, atestatul nominal propriu și autorizația autovehiculului de însoțire sau refuză să le prezinte la solicitarea personalului prevăzut la art. 61;

- nu dispune deplasarea vehiculului cu depășiri în spații amenajate de oprire, parcare sau staționare sau, în cazul lipsei acestora, în afara platformei drumului, cu asigurarea condițiilor de semnalizare și presemnalizare impuse de legislația rutieră în vigoare în cazul fenomenelor meteorologice prevăzute la art. 45 alin. (1);

c) se retrage, fără drept de atestare, pentru o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii:

- dacă în decursul a 180 de zile consecutive a fost sancționat cu 3 suspendări ale atestatului nominal propriu;

- în cazul producerii unor accidente grave, stabilite prin hotărârea unei instanțe de judecată în sarcina personalului de însoțire specializat;

(3) Autorizația autovehiculului de însoțire a vehiculelor cu depășiri:

a) se suspendă până la remedierea deficiențelor, dacă acesta nu respectă condițiile privind semnalizarea suplimentară prevăzută la art. 36; în acest caz, verificarea respectării condițiilor privind semnalizarea suplimentară prevăzută la art. 36 se va face în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2), (4) - (6) și (7), inclusiv cu achitarea tarifului prevăzut la art. 51 alin. (10);

b) se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile de la luarea măsurii, dacă însoțirea cu autovehiculele de însoțire se efectuează de către personal care nu este atestat sau al cărui atestat a fost reținut/suspendat;

c) se suspendă pentru o perioadă de 180 de zile de la luarea măsurii, dacă este utilizat pentru activitatea de însoțire în condițiile în care autorizația i-a fost reținută/suspendată.

(4) Autorizația operatorului economic specializat:

a) se suspendă pentru o perioadă de 90 de zile de la luarea măsurii, dacă în decursul a 6 luni consecutive au fost suspendate, în 3 rânduri, autorizații ale autovehiculelor sale de însoțire;

b) se suspendă pentru o perioadă de 12 luni de la luarea măsurii:

(i) dacă în decursul a 12 luni consecutive este sancționat a doua oară conform lit. a);

(ii) în cazul producerii unor accidente grave, stabilite prin hotărârea unei instanțe de judecată în sarcina operatorului economic specializat.

(5) Personalul prevăzut la art. 61 va reține, în vederea suspendării, autorizațiile autovehiculelor de însoțire ale operatorului economic autorizat și/sau atestatele personalului specializat, în cazurile prevăzute la alin. (2)-(4).

(6) În cazurile prevăzute la alin. (5) vehiculul cu depășiri se retrage, obligatoriu, în afara platformei drumului, până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.

(7) Remedierea cauzelor care au condus la măsura prevăzută la alin. (5) se constată de către personalul care a dispus aplicarea sancțiunii complementare.

(8) Dacă motivele care au condus la reținerea, în vederea suspendării, a autorizațiilor autovehiculelor de însoțire ale operatorului economic specializat și/sau a atestatelor personalului specializat au fost remediate, iar circulația vehiculului cu depășiri se poate desfășura în continuare, cu respectarea prevederilor prezentelor norme, personalul prevăzut la art. 61 va elibera o dovadă a documentelor reținute; în baza acestei dovezi se poate efectua însoțirea vehiculului cu depășiri, până la finalizarea transportului în cauză.

(9) Documentele reținute se transmit la CNAIR SA, însoțite de copia procesului-verbal de constatare a contravenției și, după caz, în vederea aplicării măsurii de suspendare.

Art. 64 Emiterea AST în ACI din ptf pe sensul de intrare în România

(1) În cazul transporturilor rutiere internaționale, în ACI din ptf, pe sensul de intrare în România, AST se emite în baza dimensiunilor măsurate ale vehiculului și a maselor rezultate în urma cântăririi sau din documente, cu plata tarifelor suplimentare prevăzute pentru circulația vehiculului cu depășiri; în acest caz nu este necesară cererea prevăzută la art. 6.

(2) Dacă există AST, iar dimensiunile și masele constatate prin măsurare și cântărire sau din documente sunt mai mari decât cele autorizate, se eliberează o AST complementară, cu recalcularea tarifelor suplimentare pentru depășirile constatate, operatorul de transport urmând a achita diferența.

(3) În AST complementară se înscriu toate datele prevăzute la art. 7, AST inițial urmând a fi reținută de emitent.

(3) Dacă există AST, iar dimensiunile și masele constatate prin măsurare și cântărire sau din documente sunt mai mici decât cele înscrise în AST, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri naţionale nu se recalculează și nu se restituie diferența tarifelor suplimentare achitate.

(4) În cazurile prevăzute la art. 60 alin. (4), masele pe axe nu se tarifează, acest fapt urmând a fi înscris în AST.

Art. 65 Eliberarea AST în urma controlului pe rețeaua internă de drumuri publice din România

(1) În cazul în care în urma controlului efectuat pe rețeaua internă de drumuri publice din România se constată circulaţia vehiculelor cu depășiri fără AST sau cu depășirea masei totale, maselor pe axe şi/sau dimensiunilor înscrise în AST, vehiculul cu depășiri se imobilizează, reluarea transportului cu depășiri fiind posibilă după obținerea AST de la administratorii drumurilor pe care se circulă, pe traseul punct control - amplasamentul în care se realizează imobilizarea - destinație.

(2) În cazul circulației vehiculelor cu depășiri fără AST, AST se emite în baza cererii înaintate de solicitant, însoțită de copii ale documentelor eliberate de personalul cu drept de control prevăzut la art. 61 lit. a), b) și d), cu plata integrală a tarifelor suplimentare de utilizare.

(3) În cazul vehiculelor cu depășiri care depășesc masele și/sau dimensiunile înscrise în AST, se elibeerează o AST complementară, pentru masele și/sau dimensiunile constatate, în baza cererii înaintate de solicitant, însoțită de copii ale documentelor eliberate de personalul cu drept de control prevăzut la art. 61 , lit. a), b) și d), și de originalul AST, cu plata diferenței tarifelor suplimentare de utilizare, AST inițial urmând a fi reținut de emitent.

(4) Pe AST emise conform alin. (2) și (3) se vor menționa documentele eliberate de personalul cu drept de control, prezentate de solicitantul AST.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) și (3), AST sau AST complementară se emite cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în prezentele norme.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 66

(1) Autorizațiile operatorilor economici specializați pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri, a autovehiculelor de însoțire și atestatele personalului specializat, eliberate conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii şi al ministrului administrației și internelor nr. 356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, își păstrează valabilitatea până la data expirării.

(2) Autorizațiile operatorilor economici specializați pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri, a autovehiculelor de însoțire și atestatele personalului specializat, emise conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii şi al ministrului administrației și internelor nr. 356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și neridicate în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, se anulează.

Art. 67

(1)  Termenul de păstrare a documentațiilor care au stat la baza emiterii AST este de 5 ani de la data depunerii cererii de către solicitant.

(2) Termenul de păstrare a documentațiilor care au stat la baza emiterii autorizațiilor operatorilor economici specializați pentru însoțirea vehiculelor cu depășiri, a autovehiculelor de însoțire și atestarea personalului specializat este de 5 ani de la data emiterii.

Art. 68

Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezentele Norme.

ANEXA Nr. 1: Limitele maxime de competență la eliberarea autorizațiilor speciale de transport (AST) de către subunitățile CNAIR SA

| Caracteristicile vehiculelor | Masele și dimensiunile maxime ale vehiculelor ce pot fi autorizate de către subunitățile CNAIR SA |
| --- | --- |
|  | ACI | SDN | DRDP | CNAIR SA |
| Înăltime (metri) | 4,5 | 4,2 | 5,0 | orice valori ale maselor și dimensiunilor vehiculului cu depășiri, inclusiv pentru valorile care intră în competenta subunităților din subordine |
| Lătime (m) | 4,5 | 3,2 | 5,0 |  |
| Lungime (m) | 25,0 | 25,0 | 40,0 |  |
| Masa totală (t) | 80,0 | 60,0 | 100,0 |  |

NOTĂ:

La depășirea limitei de competență a ACI, acestea pot emite AST numai în baza avizului eliberat de DRDP în a cărei subordine functionează sau, după caz, de CNAIR SA.

ANEXA nr. 2 Termenele maxime de soluționare a cererilor pentru eliberarea autorizațiilor speciale de transport

a) CNAIR SA - 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau proiectului de transport/ studiului de traseu, după caz;

b) DRDP - 8 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau proiectului de transport/ studiului de traseu, după caz;

c) SDN - 4 zile lucrătoare de la data depunerii cererii;

d) ACI - pe loc, dacă nu este necesară obținerea avizului de competentă, sau două zile lucrătoare, dacă acesta este necesar; în cazul în care este necesară întocmirea unui proiect de transport/studiu de traseu, termenul se prelungește conform prevederilor lit. a) sau b), după caz.