TABEL DE CORESPONDENŢĂ

| RNTR 3 aprobate prin OMTCT nr. 2.134/2005 cu modificările și completările ulterioare | Proiect de OMT modificare și completare a RNTR 3 aprobate prin OMTCT nr. 2.134/2005 |
| --- | --- |
| Capitolul 1, punctul 1.3, litera a) |
| Sintagma: „1 ianuarie 2017” | Sintagma: „1 ianuarie 2019” |
| Capitolul 1, punctul 1.3, litera h) |
| h) RNTR 1 - Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică; | h) RNTR 1 - Reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România; |
| Capitolul 1, punctul 1.4.6, litera a) |
| Sintagma: „EN 590:2013 + AC:2014” | Sintagma: „EN 590:2013 + A1:2017” |
| Capitolul 3, punctul 3.11 |
| - | Certificatul de agreare pentru un vehicul EX/III destinat transportului substanțelor explozive în cisternă în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR, trebuie să conțină la rubrica 11 următoarea mențiune: „Vehicul în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR destinat transportului substanțelor explozive în cisternă. |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.2, tabel poziția 9.2.2.6, coloana doua |
| Sintagma: „Conexiuni electrice” | Sintagma: „Conexiuni electrice între autovehicule și remorci” |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.2, tabel poziția 9.2.5, coloana doua |
| Sintagma: „DISPOZITIVE” | Sintagma: „DISPOZITIV” |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.2, punctul 9.2.2.2.1, al doilea paragraf |
| Cablurile trebuie să fie adecvate condițiilor în care se prevede a fi utilizate, în special condițiile de temperatură și de compatibilitate cu fluidele care sunt specificate în ISO 16750-4:2010 și ISO 16750-5:2010. | Cablurile trebuie să fie adecvate condițiilor în care se prevede a fi utilizate, în special condițiile de temperatură și de compatibilitate cu fluidele. |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.2 |
| Sintagma: „EN 15207:20141) ” | Sintagma: „EN 15207:2014” |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.2, punctul 9.2.2.9.1, litera a) |
| Sintagma: „părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18” | Sintagma: „părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 sau 28” |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.2, punctul 9.2.5 |
| 9.2.5 Dispozitiv de limitare a vitezei Autovehiculele (purtătoare și tractoarele pentru semiremorci) cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei, conform prescripțiilor tehnice din Regulamentul CEE-ONU nr. 899), cu modificările ulterioare. Dispozitivul va fi reglat astfel încât viteza să nu depășească 90 km/h, ținând seama de toleranța tehnică a dispozitivului. | 9.2.5 Dispozitiv de limitare a vitezei Autovehiculele (purtătoare și tractoarele pentru semiremorci) cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei sau cu o funcție de limitare a vitezei, conform prescripțiilor tehnice din Regulamentul ONU nr. 899), cu modificările ulterioare. Dispozitivul de limitare a vitezei sau funcția de limitare a vitezei va fi reglat(ă) astfel încât viteza să nu depășească 90 km/h. |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.2, punctul 9.2.7.1 |
| Sintagma: „GPL” | Sintagma: „GNL” |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.7 punctul 9.7.3 |
| 9.7.3 Mijloace de fixare Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitările statice și dinamice în condiții normale de transport, precum și la eforturile minime, așa cum sunt definite la punctele 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 până la 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 și 6.8.2.1.16, în cazul vehiculelor-cisternă, vehiculelor-baterie și vehiculelor purtătoare de cisterne demontabile. | 9.7.3 Mijloace de fixare 9.7.3.1 Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitările statice și dinamice în condiții normale de transport. Mijloacele de fixare includ orice cadre de susținere utilizate pentru montarea echipamentului de structură (a se vedea definiția de la punctul 1.2.1) pe vehicul. 9.7.3.2 Mijloacele de fixare utilizate pe vehiculele-cisternă, vehiculele-baterie și vehiculele care transportă containere-cisternă, cisterne demontabile, cisterne mobile, CGEM sau CGEM UN trebuie să fie capabile să absoarbă, la încărcarea maximă admisă, următoarele forțe statice aplicate separat: - pe direcția de deplasare: de două ori masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)1); - orizontal, perpendicular pe direcția de deplasare: masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)1); - vertical, de jos în sus: masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)1); - vertical, de sus în jos: de două ori masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)1). NOTĂ: Prescripțiile prezentului punct nu se aplică dispozitivelor de blocare prin răsucire conforme cu ISO 1161: 2016 (Containere din seria 1 – Piese de colț și piese de fixare intermediare – Specificații). Cu toate acestea, prescripțiile se aplică cadrelor și altor dispozitive utilizate pentru susținerea unor astfel de mijloace de fixare pe vehicul. 9.7.3.3 Pentru vehiculele cisternă, vehiculele-baterie și vehiculele care transportă cisterne demontabile, mijloacele de fixare trebuie să reziste la solicitările minime, așa cum sunt definite la punctele 6.8.2.1.11- 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 și 6.8.2.1.16. |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.7 punctul 9.7.3.2, nota de subsol |
| - | 1) Pentru calcule g = 9,81 m/s2 |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.7 punctul 9.7.4 |
| Sintagma: „Legarea la pământ a vehiculelor FL” | Sintagma: „Legarea electrică a vehiculelor FL” |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.7 punctul 9.7.8.2 |
| Sintagma: „ părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18” | Sintagma: „ părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 sau 28” |
| Anexa nr. 1 la reglementări, capitolul 9.8 punctul 9.8.3 |
| Sintagma: „ Legarea la pământ a MEMU” | Sintagma: „ Legarea electrică a MEMU” |
| În cuprinsul reglementărilor |
| Sintagma: „CEE-ONU” | Sintagma: „ONU” |