TABEL CORESPONDENŢĂ

proiect OMT/OMAI modificare şi completare RNTR 11 aprobate prin OMT/OMIRA 510/230/2007

| RNTR 11 aprobate prin OMT/OMIRA 510/230/2007, cu modificările şi completările ulterioare | proiect OMT/OMAI |
| --- | --- |
| 1. anexa nr. 1 la reglementări pct. 0.2 a treia coloană |
| Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonat numărul de identificare sau unde se află plăcuţele producătorului Se verifică concordanţa dintre vehiculul supus CTT şi datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, culoare | Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonat numărul de identificare sau unde se află plăcuţele producătorului Se verifică concordanţa dintre vehiculul supus CTT si datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, culoare, tip combustibil sau sursă energie |
| 2. anexa nr. 1 la reglementări pct. 0.2 litera h) din coloana a patra |
| h)Motor cu alt sistem de alimentare decât cel din CIV (ex. motor cu sistem de alimentare dual benzină + GPL/GNC sau modificarea sistemului de alimentare al motorului) | h)Tipul de combustibil sau sursa de energie nu corespund cu datele din CIV |
| 3. anexa nr. 1 la reglementări pct. 0.2, litera i) din coloana a patra |
| i)Serie rezervor GPL/GNC nu este menţionată sau este diferită de cea din CIV | ABROGAT |
| 4. anexa nr. 1 la reglementări pct. 0.2 litera X din coloana a şasea corespunzătoare literei i) din coloana a patra se abrogă |
| 5. anexa nr. 1 la reglementări pct. 5.2.3 coloana a doua |
| Stare, fixare anvelope | Stare, fixare anvelope (+E) |
| 6. anexa nr. 1 la reglementări pct. 5.2.3 litera e) din coloana a patra |
| e)Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare şi maşini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20") | e) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus / Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare şi maşini pentru lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20") |
| 7. anexa nr. 1 la reglementări pct. 5.2.3 în coloana a şaptea se introduce litera X corespunzător literei e) din coloana a patra |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera b) din coloana a patra |
| b)Rezervorul neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător | b)Rezervor corodat excesiv, neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera f) din coloana a patra |
| f)Sistem GPL / GNC sau cu hidrogen neomologat / necertificat | f) Plăcuţă cu data omologării rezervorului GPL lipsă ori cu data respectivă ilizibilă; etichetă sau inscripţie poansonată cu data limită de expirare a valabilităţii rezervorului GNC lipsă ori cu data respectivă ilizibilă / Sistem GPL, GNC sau cu hidrogen neomologat ori necertificat |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera g) din coloana a patra |
| g)Lipsă rezervor la autovehiculele cu alimentare duală sau la cele cu rezervor auxiliar | g)Lipsă rezervor corespunzător fiecărui combustibil menţionat în CIV |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera j) din coloana a patra |
| j)Rezervor GPL / GNC corodat excesiv sau cu vechime mai mare de 10 ani faţă de data poansonată | j)Rezervor GPL cu vechime mai mare de 10 ani faţă de data omologării poansonată; Rezervor GNC cu vechime mai mare decât data limită de expirare a valabilităţii de pe etichetă sau poansonată |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera l) din coloana a patra |
| l)Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL neetanşă sau nefixată | l)Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL sau GNC neetanşă ori nefixată |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera m) din coloana a patra |
| m)Scurgeri de benzină, GPL / GNC | m)Scurgeri benzină, GPL sau GNC |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera o) din coloana a patra |
| o)Furtun de alimentare cu benzină, motorină sau GPL / GNC uzat / crăpat, tăiat | o)Furtun de alimentare cu benzină, motorină, GPL sau GNC uzat / crăpat, tăiat |
| 8. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.3 litera q) din coloana a patra |
| q)Ţevi pentru GPL / GNC din cupru fără înveliş de protecţie anticorozivă / racorduri sudate sau alămite pe ţevi | q)Ţevi pentru GPL din cupru fără înveliş de protecţie din cauciuc sau plastic / racorduri GPL sudate sau lipite pe ţevi; racorduri GNC lipite pe ţevi |
| 9. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.8.2 a doua coloană |
| Stare, fixare componente pentru alimentarea duală a motorului | Stare, fixare componente pentru alimentarea alternativă a motorului |
| 10. anexa nr. 1 la reglementări pct. 6.1.8.2 a patra coloană |
| a)Reductor-vaporizator GPL / GNC de altă marcă şi tip decât cel înregistrat în CIV sau care nu are marcaj conform Reg. 67 / 110 CEE-ONU b)Reductor-vaporizator poziţionat sau fixat necorespunzător | a)Reductor-vaporizator GPL, regulator GNC, unitate de control electronic fără marcaj conform Regulamentului CEE-ONU nr. 67 sau nr. 110 b)Reductor-vaporizator GPL, regulator GNC sau alte componente (GPL sau GNC) poziţionate sau fixate necorespunzător |