TABEL CORESPONDENŢĂ

proiect OMT modificare şi completare RNTR 1 aprobate prin OMTCT nr.  2.133/2005

| RNTR 1 aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare | proiect OMT |
| --- | --- |
| 1. articolul 10 alineatul (91) |
| (91) SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată şi pusă la dispoziţia RAR pe perioada de valabilitate a ITP. | (91). SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziţia RAR în scopul monitorizării activităţii de ITP. Sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluţii înalte HD (High Definition) având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile şi particularităţile spaţiului destinat activităţii de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităţilor desfăşurate pe linia de ITP. Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi: a) să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător şi accesibil inspectorului RAR; b) să permită înregistrarea şi vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia şi a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condiţiile de iluminare existente; c) să permită înregistrarea activităţii de pe linia de ITP pe durata maximă de funcţionare, respectiv de luni până vineri între orele 8,00 şi 20,00 şi sâmbătă între orele 8,00 şi 14,00; d) să permită înregistrarea şi vizualizarea corespunzătoare a indicaţiilor afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP; e) să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării şi ştergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor. În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP se acceptă utilizarea unui singur sistem de supraveghere video, cu condiţia ca acesta să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure toate funcţionalităţile de la lit. a) – e) pentru toate liniile de ITP utilizate, iar acestea să fie amplasate alăturat, în aceeaşi incintă. |
| 2. articolul 16 alineatul (6) lit. a pct. vi |
| vi) arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare. | vi) arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare. Suplimentar, pentru autovehiculele echipate cu tahograf digital, ataşează şi două rapoarte zilnice de activitate, unul pentru ziua efectuării ITP şi al doilea pentru precedenta zi cu activitate, cea mai apropiată de ziua efectuării ITP, rapoarte listate de conducătorul autovehiculului la finalizarea ITP. |
| 2. articolul 16 alineatul (8) |
| (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP, ambele urmând a fi salvate în calculatorul SITP. Suplimentar, pentru autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. În cazul inspecţiei pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecţiei, care se salvează în sistemul informatic al RAR. | (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată, pentru autovehiculele dotate cu odometru (şi, după caz, cu tahograf) se realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală care să surprindă indicaţia numărului de kilometri parcurşi, iar pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează şi o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul inspecţiei pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecţiei, care se salvează în sistemul informatic al RAR. |
| 3. articolul 18 alineatul (6) |
| (6) În cazul în care la un vehicul reverificat conform prevederilor alin. (4) şi (5) se constată de către inspectorul RAR defecte majore sau defecte periculoase conform Planurilor de operaţiuni prevăzute prin prezentele reglementări, inspectorul RAR procedează la anularea ITP. De asemenea, inspectorul RAR procedează la anularea ITP, fără efectuarea unei reverificări a vehiculului, în cazul în care vehiculul prezintă defecte evidente vizual şi care se încadrează în categoria defectelor majore sau defectelor periculoase conform Planurilor de operaţiuni prevăzute prin prezentele reglementări. | (6) În cazul în care la un vehicul reverificat conform prevederilor alin. (4) şi (5) se constată de către inspectorul RAR defecte majore sau defecte periculoase conform Planurilor de operaţiuni prevăzute prin prezentele reglementări, inspectorul RAR procedează la anularea ITP. De asemenea, inspectorul RAR procedează la anularea ITP, fără efectuarea unei reverificări a vehiculului, în cazul în care vehiculul prezintă defecte evidente vizual şi care se încadrează în categoria defectelor periculoase conform Planurilor de operaţiuni prevăzute prin prezentele reglementări. În situaţia în care vehiculul prezintă defecte evidente vizual care se încadrează în categoria defectelor majore, inspectorul RAR va finaliza activitatea/activităţile pentru care vehiculul a fost prezentat doar după remedierea acestora. |
| 3. articolul 18 alineatul (8) |
| (8) Pe raportul de verificare RAR se vor menţiona defectele care atrag anularea ITP, precum şi, ca observaţii, celelalte defecte constatate cu ocazia reverificării şi care sunt precizate în Planurile de operaţiuni din prezentele reglementări. | 8. Pe raportul de verificare RAR se vor menţiona defectele care atrag anularea ITP, precum şi celelalte defecte evidente vizual sau constatate cu ocazia reverificării şi care sunt precizate în Planurile de operaţiuni din prezentele reglementări. |
| 4. articolul 29 alineatul (1) lit. h) |
| h) cerinţa privind echiparea cu sistem video [art. 10 alin. (91)] se aplică de la 1 ianuarie 2017. | h) cerinţa privind echiparea cu sistem video [art. 10 alin. (91)] se aplică de la 20 mai 2018. |
| 5. anexa nr. 1 la reglementări litera A pct. 5.2.3 litera e) din coloana a patra |
| e)Adâncimea profilului principal (zona corespunzătoare de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm | e) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus / Adâncimea profilului principal (zona corespunzătoare de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm |
| 6. anexa nr. 1 la reglementări litera A pct. 5.2.3, în coloana a şaptea se introduce litera X corespunzător literei e) din coloana a patra |
| 7. anexa nr. 1 la reglementări litera A pct. 8.1.1 coloana a doua |
| Sistem de reducere a zgomotului (+E) | Sistem de reducere a zgomotului |
| 8. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 0.2 a treia coloană |
| Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare şi seria de motor sau plăcuţele producătorului Se verifică concordanţa dintre vehiculul prezentat la ITP si datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, serie motor, culoare | Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare şi seria de motor sau unde se află plăcuţele producătorului Se verifică concordanţa dintre vehiculul prezentat la ITP si datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, serie motor, culoare, tip combustibil sau sursă energie |
| 9. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 0.2 litera h) din coloana a patra |
| h)Motor cu alt sistem de alimentare decât cel din CIV (ex. motor cu sistem de alimentare dual benzină + GPL/GNC sau modificarea sistemului de alimentare al motorului) | h)Tipul de combustibil sau sursa de energie nu corespund cu datele din CIV |
| 10. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 0.2 litera i) din coloana a patra |
| i)Serie rezervor GPL/GNC nu este menţionată sau este diferită de cea din CIV | ABROGAT |
| 11. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 0.2 litera X din coloana a şasea corespunzătoare literei i) din coloana a patra se abrogă |
| 12. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 5.2.3 litera e) din coloana a patra |
| e)Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20") | e) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus / Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20") |
| 13. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 5.2.3 în coloana a şaptea se introduce litera X corespunzător literei e) din coloana a patra |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera b) din coloana a patra |
| b)Rezervorul neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător | b)Rezervor corodat excesiv, neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera f) din coloana a patra |
| f)Sistem GPL / GNC sau cu hidrogen neomologat / necertificat | f) Plăcuţă cu data omologării rezervorului GPL lipsă ori cu data respectivă ilizibilă; etichetă sau inscripţie poansonată cu data limită de expirare a valabilităţii rezervorului GNC lipsă ori cu data respectivă ilizibilă / Sistem GPL, GNC sau cu hidrogen neomologat ori necertificat |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera g) din coloana a patra |
| g)Lipsă rezervor la autovehiculele cu alimentare duală sau la cele cu rezervor auxiliar | g)Lipsă rezervor corespunzător fiecărui combustibil menţionat în CIV |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera j) din coloana a patra |
| j)Rezervor GPL / GNC corodat excesiv sau cu vechime mai mare de 10 ani faţă de data poansonată | j)Rezervor GPL cu vechime mai mare de 10 ani faţă de data omologării poansonată; Rezervor GNC cu vechime mai mare decât data limită de expirare a valabilităţii de pe etichetă sau poansonată |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera l) din coloana a patra |
| l)Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL neetanşă sau nefixată | l)Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL sau GNC neetanşă sau nefixată |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera m) din coloana a patra |
| m)Scurgeri benzină, GPL / GNC | m)Scurgeri benzină, GPL sau GNC |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera o) din coloana a patra |
| o)Furtun de alimentare cu benzină, motorină sau GPL / GNC uzat / crăpat, tăiat | o)Furtun de alimentare cu benzină, motorină, GPL sau GNC uzat / crăpat, tăiat |
| 14. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.3 litera q) din coloana a patra |
| q)Ţevi pentru GPL / GNC din cupru fără înveliş de protecţie anticorozivă / racorduri sudate sau alămite pe ţevi | q)Ţevi pentru GPL din cupru fără înveliş de protecţie din cauciuc sau plastic / racorduri GPL sudate sau lipite pe ţevi; racorduri GNC lipite pe ţevi |
| 15. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.8.2 a doua coloană |
| Stare, fixare componente pentru alimentarea duală a motorului | Stare, fixare componente pentru alimentarea alternativă a motorului |
| 16. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 6.1.8.2 a patra coloană |
| a)Reductor-vaporizator GPL / GNC de altă marcă şi tip decât cel înregistrat în CIV sau care nu are marcaj conform Reg. 67 / 110 CEE-ONU b)Reductor-vaporizator poziţionat sau fixat necorespunzător | a)Reductor-vaporizator GPL, regulator GNC, unitate de control electronic fără marcaj conform Regulamentului CEE-ONU nr 67 sau 110 b)Reductor-vaporizator GPL, regulator GNC sau alte componente (GPL sau GNC) poziţionate sau fixate necorespunzător |
| 17. anexa nr. 2 la reglementări litera A pct. 8.1.1 coloana a doua |
| Sistem de reducere a zgomotului (+E) | Sistem de reducere a zgomotului |
| 18. anexa nr. 21 la reglementări pct. 5.2.3 litera d) din coloana a patra |
| d)Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20" | d) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus / Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20 |
| 19. anexa nr. 21 la reglementări pct. 5.2.3 în coloana a şaptea se introduce litera X corespunzător literei d) din coloana a patra |